Об утверждении проекта планировки и проекта межевания объекта «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Цюрупы с.Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»

В соответствии со статьями  45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учётом протокола публичных слушаний от 10.12.2018г. и заключения о результатах публичных слушаниях от 10.12.2018г. по проекту планировки и проекту межевания территории с целью обеспечения устойчивого развития территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки объекта «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Цюрупы с.Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан», земель населенных пунктов, в составе:

1.1. Чертеж планировки территории с отображением схемы планировочной организации территории, согласно приложению № 1;

1.5.  Положение о размещении планируемого линейного объекта, технико-экономические показатели, характеристики планируемого развития объекта на территории сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, согласно приложению № 2.

2. Утвердить проект межевания объекта «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Цюрупы с.Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан», в составе:

2.1.  Чертеж межевания территории с отображением разбивочного плана межевания территории, согласно приложению № 3;

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уфимские Нивы»  и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в сети «Интернет»  http://sp-bulgakovo.ru.

# 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава сельского поселения				                                       А.Н. Мельников

Приложение №1

к постановлению главы администрации сельского поселения

Булгаковский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан

от _____ января 2019 года № _____

Чертеж планировки территории с отображением схемы границ земельных участков, схемы резервируемых земель

Глава сельского поселения

Булгаковский сельсовет

# МР Уфимский район РБ                                                                                                  А.Н. Мельников

Приложение №2

к постановлению главы администрации сельского поселения

Булгаковский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан

от ____ января 2019 года № _____

Положение о размещении проектируемого линейного объекта, технико-экономические показатели, характеристики планируемого развития объекта на территории сельского поселения Кирилловского сельсовета муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Реквизиты  документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации

Проектная документация по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по улице Цюрупы с.Булгаково муниципального района Уфимский район РБ (от дома 170 до пересечения с ул.Березовая) » выполнена  ГУП РПИИ «Башкирдортранспроект» РБ на основании:

- муниципального контракта №01/18/137 от 27.07.2018 г.;

- технического задания, выданного Администрацией МР Уфимский район  РБ.

Источник финансирования – бюджетные средства Республики Башкортостан.

Вид строительства – реконструкция.

Исходные данные для подготовки проектной документации

Исходные данные для подготовки проектной документации:

- муниципального контракта №01/18/137 от 27.07.2018 г.;

- технического задания, выданного Администрацией МР Уфимский

район  РБ;

- генеральный план  СП Булгаковский сельсовет;

- отчет материалов инженерных изысканий, выполненных ГУП РПИИ «Башкирдортранспроект» РБ в июле 2018 г.

ГУП РПИИ «Башкирдортранспроект» РБ имеет право на выполнение проектно-изыскательских работ на автомобильных дорогах на основании свидетельств о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

-  на линейные изыскания – свидетельство № 0205.05-2009-0278007295-И-010 от 04.07.2014г.;

-  на проектно-изыскательские работы –№ СРО-П-Б-0337 от 18.05.2018г.

Реконструкция ул.Цюрупы в с. Булгаково расположена в центральной  части Башкирии, в Уфимском районе Республики Башкортостан.

Проложение трассы намечено с условиями соблюдения закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды», требования СП 34.13330.2012 «Автомобильная дорога», поэтому ухудшений условий проживания в процессе эксплуатации дороги исключается.

Общие сведения

В административном положении объект расположен на территории Уфимского  района  в центральной части  Республики Башкортостан. Граничит с Иглинским районом  на востоке,  с Кушнаренковском районом на севере, с Благовещенским районом на северо-востоке, с Чишминским районом на западе с Кармаскалинским районом на юге.

Общее направление трассы юго-западное. Трасса проходит по Уфимскому району Республики Башкортостан, по землям СП «Булгаковский сельсовет».

Дорожно–строительные материалы

Возведение  земляного полотна  производится из срезаемой существующей насыпи и из срезаемого грунта под дорожную одежду. По трудности разработки грунты относятся ко  II и III группе.

Группа грунтов по трудности разработки -  8г, 8д.

Описание вариантов прохождения линейного объекта

На стадии разработки проекта был рассмотрен один вариант проложения линейного объекта с условиями соблюдения закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды», требованиями СП34.13330.2012 «Автомобильная дорога» и согласованно с Администрацией МР Уфимского района РБ.

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта

Проектом предусмотрена реконструкция ул.Цюрупы в с. Булгаково  в Уфимском районе Республики Башкортостан.

Общее направление трассы юго-западное. Трасса проходит по Уфимскому району Республики Башкортостан, по землям СП «Булгаковский сельсовет».

Начало трассы ПК 0+00,00 соответствует проектному км 0+000 и расположен на перекрестке улиц Шоссейная и Цюрупы.

По проектируемому участку автомобильной дороги принято 11 углов  поворота.

Ву-1 R-800м; Ву-2 R-500м; Ву-3 R-300м; Ву-4 R-2500м; Ву-5 R-2100м; Ву-6 R-300м; Ву-7 R-800м; Ву-8 R-2100м, Ву-9 R-1100м; Ву-10 R-3500м; Ву-11 R-0м приняты для  оптимального прохождения трассы в заданном направлении по населенному пункту. (СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 2016г).

Конец трассы ПК 29+79,84 соответствует проектному км 2+980 и расположен на оси  примыкания к ул. Березовая с. Булгаково.

В соответствии с таблицей 70  «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»  дорога отнесена к категории улицы и дороги местного значения «улицы в местной застройке».

Отступлений от норм «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» не имеется.

Параметры плана трассы обеспечивают безопасные условия движения по автомобильной дороге.

Закрепление трассы в плановом отношении выполнено металлическими флажками с забивкой металлических  штырей.

На участке проектирования автомобильной дороги среднесуточная интенсивность движения определена на основании справочных материалов разработанным  Нижегородским  филиалом ОАО ГипродорНИИ в 2000 г. «Схема развития сети  автомобильных дорог Республики Башкортостан”.

Среднегодовая суточная интенсивность движения на рассматриваемом участке дороги составила 615 авт/сут.

В транспортном потоке значителен удельный вес пассажирского движения:  легковые автомобили составляют  65%.

Удельный вес грузовых автомобилей 27%. В общем составе грузового движения преобладают до 6т.

Таблица 14 - Фактическая и перспективная интенсивность движения автомобильной дороги по ул.Цюрупы

| Типы транспортных средств | Интенсивность движения |
| --- | --- |
|  | Коэф. приведения | 2018г | 2030г | 2038г |
|  |  | авт/сут | Привед авт/ сут | авт/сут | Привед авт/ сут | авт/сут | Привед авт/ сут |
| Грузовые 27% |  | 166 | 332 | 223 | 446 | 272 | 544 |
| Легковые 65% |  | 400 | 400 | 538 | 538 | 655 | 655 |
| Автобусы 8% |  | 49 | 123 | 66 | 165 | 80 | 200 |
| ВСЕГО: |  | 615 | 855 | 827 | 1147 | 1007 | 1219 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью | 2т-0,00% | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | 6т-27,00% | 2,0 | 166 | 332 | 223 | 446 | 272 | 544 |
|  | 8т-0,00% | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | 14т-0,00% | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | свыше 14т-0,0% | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
| Грузовые автопоезда грузоподъемностью |  |  |
|  | 20т-0,0% | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 30т-0,0% | - | - | - | - | - | - | - |
| Легковые автомобили | 1 | 400 | 400 | 538 | 538 | 655 | 655 |
| Автобусы | ПАЗ 3205 | 2,5 | 49 | 123 | 66 | 165 | 80 | 200 |
|  | НЕФАЗ 52996 | 3,0 | - | - | - | - | - | - |

Темп роста интенсивности движения принят 2,5%.

На основании показателей расчетной интенсивности движения, приведенной к легковому автомобилю, в соответствии с табл.4.1 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»  автомобильная дорога   ул Цюрупы в с.Булгаково отнесена к III технической категории.

Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию

План трассы и продольный профиль

Общее направление трассы юго-западное. Трасса проходит по Уфимскому району Республики Башкортостан, по землям СП «Булгаковский сельсовет».

Начало трассы ПК 0+00,00 соответствует проектному км 0+000 и расположен на перекрестке улиц Шоссейная и Цюрупы.

По проектируемому участку автомобильной дороги принято 11 углов  поворота.

Ву-1 R-800м; Ву-2 R-500м; Ву-3 R-300м; Ву-4 R-2500м; Ву-5 R-2100м; Ву-6 R-300м; Ву-7 R-800м; Ву-8 R-2100м, Ву-9 R-1100м; Ву-10 R-3500м; Ву-11 R-0м приняты для  оптимального прохождения трассы в заданном направлении по населенному пункту. (СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 2016г).

Конец трассы ПК 29+79,84 соответствует проектному км 2+980 и расположен на оси  примыкания к ул. Березовая с. Булгаково.

Земляное полотно

Земляное полотно улицы с проезжей частью, тротуарами  запроектировано в соответствии с требованиями СНиП 2.05-02-85* Актуализированная редакция СП 34.13330.2012 и СНиП 2.07.01-89* Актуализированная редакция СП 42.13330.2011 в пределах «красных линий» с учетом:

- вертикальной планировки прилегающих территорий;

- классификаций улиц;

- типа дорожной одежды;

- свойств грунтов, используемых в земляном полотне;

- условий производства работ по возведению полотна;

- природных условий района строительства;

- особенностей инженерно-геологических условий участка строительства;

- опыта эксплуатации дорог в данном районе, исходя из обеспечения требуемых прочности;

- устойчивости и стабильности как самого земляного полотна, так и дорожной одежды;

- наименьшего ущерба окружающей природной среде.

Земляное полотно включает следующие элементы:

- верхнюю часть земляного полотна;

- тело насыпи (с откосными частями);

- основание насыпи.

Уровень отсыпки земляного полотна принят с учетом вероятного превышения паводка 2%, с учетом увязки вертикальных отметок существующей и перспективной застройки, с обеспечением отвода поверхностных вод с участка вдоль бортового камня и по обочинам с уклоном 40 ‰.

В проекте применены следующие типы поперечного профиля земляного полотна:

- тип 6-  красная линия от оси улицы на расстоянии переменном, переменная величина  –зеленая зона, 1,0м-1,50 – тротуар).

- тип 10- красная линия от оси улицы на расстоянии переменном,

укрепленная обочина -1,0м,  зеленая зона –переменная, пешеходная дорожка -1,5м.

Поперечный профиль земляного полотна двухскатный. Уклон проезжей части — 20 ‰, тротуара  —  15 ‰,  газона – 15 ‰.

Возведение  земляного полотна  производится из срезаемой существующей насыпи и из срезаемого грунта под дорожную одежду. По трудности разработки грунты относятся ко  II и III группе. Земляное полотно отсыпается слоями не более 30 см с последующим уплотнением пневмокатками весом 25т при 10 проходах по одному следу.

Перед возведением земляного полотна производится срезка почвенно-растительного грунта с погрузкой экскаватором ёмк. 0,65 м3 и транспортировкой в отвал (стройплощадка) с последующим использованием его для планировки газонов и откосов.

Откосы насыпи и выемки укрепляются засевом трав с одной и двумя нормами  высева семян  по слою растительного грунта толщиной 0,15 м.

Уклон верха земляного полотна – 30 ‰.

Для насыпей следует применять преимущественно грунты, имеющие оптимальную влажность 0,9 или близкую к ней. Если естественная влажность глинистых грунтов ниже 0,9 необходимо предусматривать искусственное увлажнение их до получения оптимальной влажности.

Объемы земляных  работ подсчитаны на компьютере с учетом поправок на устройство дорожной одежды, виражей, снятие растительного грунта и коэффициента относительного уплотнения.

Степень уплотнения грунта рабочего слоя, определяемая величиной коэффициента уплотнения, должна отвечать требованиям таблицы 18.

Таблица 15 – Наименьший коэффициент уплотнения грунта

| Элементы земляного полотна | Глубина расположения от поверхности покрытия, м | Наименьший коэффициент уплотнения |
| --- | --- | --- |
| Неподтопляемая часть насыпи | от 1,5 до 6 | 0,95 |
| Подтопляемая часть насыпи | от 1,5 до 6 | 0,95 |

Уплотнение грунтов следует производить при влажности близкой к оптимальной. А при влажности менее допустимых значений, указанных в СП 34.13330.2012 (таблица В.12 приложения В) необходимо увлажнять грунт.

При влажности менее допустимой, в летнее время при уплотнении, грунт поливается водой в количестве 10% от объема уплотняемого грунта, учтенного на 0,5 м выше уровня дневной поверхности.

В соответствии с таблицей 20 требуемый наименьший коэффициент уплотнения 0,95 на основании которого назначается коэффициент относительного уплотнения, необходимый для расчета объемов земляных работ.

Величина коэффициента относительного уплотнения для подсчета объемов грунта – 1,0.

Отвод воды с поверхности земляного полотна осуществляется поперечными уклонами от оси к бровкам земляного полотна.

Поперечные профили земляного полотна разработаны в соответствии с действующими нормативными документами и с учетом условий местности.

Для обеспечения отвода поверхностных вод от земляного полотна, на участках с необеспеченным водоотводом предусматривается устройство кюветов и водопропускных труб. Кюветы укрепляются щебневанием.

Дорожная одежда

Конструкция дорожной одежды и вид покрытия приняты, исходя из транспортно-эксплуатационных требований  и в соответствии с заданием, с учетом интенсивности движения и состава автотранспортных средств, климатических и грунтово-геологических условий, а также  обеспеченности района строительства дороги  местными строительными материалами.

Перспективная интенсивность движения автомобилей по ул.Цюрупы в с.Булгаково, принятая  на рекомендуемый расчетный межремонтный срок службы конструкции дорожной одежды на 2030 год составляет 827 авт/сут., приведенных к легковому автомобилю 1147 авт./сут. Межремонтный срок службы принят равным 12 лет уровень надежности 0,85, согласно приложению №3 к приказу Минтранса России от 1 ноября 2007г №157.

Тип дорожного покрытия принят в соответствии с категорией дороги, интенсивностью и составом движения. Согласно техническому заданию тип конструкции дорожной одежды облегченный.

На стадии предпроектной разработки было рассмотрено 2 варианта конструкции дорожной одежды.

Тип 1

I вариант (принятый)

- подстилающий слой  из гравийной смеси непрерывной гранулометрии  при максимальном размере зерен С7-20 мм (ГОСТ 25607-2009*) толщиной слоя 0,35 м;

- нижний  слой  основания из фракционированного щебня 40-70 мм марки 800 с заклинкой фракционированным мелким щебнем фракции 10-20 мм (ГОСТ 25607-2009*) толщиной слоя 0,23 м;

- верхний слой основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, на битуме БНД 90/130 (ГОСТ 9128-2013) толщиной слоя 0,07 м;

- покрытие из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марки II, на битуме БНД 90/130   (ГОСТ 9128-2013) толщиной слоя 0,05 м.

II вариант (отклоненный)

- дополнительный слой основания из гравийной смеси непрерывной гранулометрии для оснований при максимальном размере зерен С7-20 мм (ГОСТ 25607-2009*) толщиной слоя 0,40 м;

- нижний  слой  основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии для оснований при максимальном размере зерен С4-80мм (ГОСТ 25607-2009*) толщиной слоя 0,23 м;

- верхний слой основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, на битуме БНД 90/130   (ГОСТ 9128-2013) толщиной слоя 0,07 м;

- покрытие из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марки II, на битуме БНД 90/130 (ГОСТ 9128-2013) толщиной слоя 0,05 м.

| Показатель | Варианты |
| --- | --- |
|  | I | II |
| Стоимость строительства на 1000 м², тыс. руб. | 301,806 | 307,297 |

По технико-экономическим показателям наиболее целесообразным является I вариант дорожной одежды.

Общий модуль упругости данной конструкции составляет Еобщ.= 310 МПа.

Исходные данные для расчета дорожной одежды:

- интенсивность движения – 615 авт./сут;

-  расчетный срок службы – 12 лет;

-  нагрузка на ось автомобиля – 100 кН;

-  требуемый коэффициент надежности – 0,85;

-  требуемый коэффициент прочности на упругий прогиб Кпр = 1,55;

-  требуемый коэффициент прочности на сдвиг Кпр = 0,94;

-  требуемый коэффициент прочности на растяжение Кпр = 0,94;

-  требуемый минимальный модуль упругости – 200 МПа;

-  климатическая зона района проектирования – III;

-  тип местности по характеру увлажнения – 1.

Укрепление обочин выполняется из фракционорованного щебня  толщиной 12 см. Присыпку обочин предусмотрено песчано-гравийной смесью.

Малые искусственные сооружения

Искусственные сооружения постоянные капитального типа запроектированы в соответствии с заданием  на проектирование, нормам СП 35.13330.2011 84 «Мосты и трубы» под расчетные нагрузки А-14,Н14 с вероятностью превышения расчетных расходов - 2%.

Расчетные расходы и объемы работ ливневых и талых вод определены по топографическим картам и инженерно-гидрометеорологическим материалам изысканий СП33-101-2003 «Определение расчетных гидрологических характеристик». Конструкция железобетонных труб и укрепительные работы запроектированы применительно типовому проекту  шифр 2175РЧ выпуск 0-2 Трубы для автомобильных дорог в умеренных и суровых климатических условиях водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и автомобильных  дорог».

Проектом предусмотрено строительство следующих водопропускных труб:

- круглая железобетонная труба отв. 2х1,0 м – 1 шт;

- круглая железобетонная труба отв. 1,5 м – 1 шт;

- круглая  железобетонная труба отв. 1,0м – 2 шт;

- круглая металлическая труба отв. 530х10 мм – 1 шт;

Таблица 16– Ведомость проектируемых искусственных сооружений

| № п/п | Место положение | Наименование водотока | Расчетный расход воды, м³/сек | Гидравлический режим | Отверстие сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По основной трассе |
| 1 | 0+07,98 | лог | 0,24 | безнапорный | 530х10м м |
| 2 | 1+09,19 | лог | 2,57 | безнапорный | 1,50м |
| 3 | 15+26,46 | лог | 2,32 | безнапорный | 2х1,0 м |
| 4 | 23+33,64 | лог | 1,25 | безнапорный | 1,00 м |
| 5 | 25+94,13 | лог | 1,02 | безнапорный | 1,0м |
| На примыканиях и пересечениях |
| 9 | 1+91,51 | лог | 0,38 | безнапорный | 720х10 мм |
| 10 | 12+93,66 | лог | безрасчетная | безнапорный | 530х10мм |
| 11 | 25+84,68 | лог | 0,33 | безнапорный | 1,0 |
| 12 | 46+92,48 | лог | 0,46 | безнапорный | 720х10 мм |

Примыкания и пересечения

Конструкция примыкания и пересечений в одном уровне принята применительно типовому проекту «Пересечения и примыкания, автомобильных дорог в одном уровне» серии 503-02-51.89.

На проектируемом участке дороги предусмотрено  23 примыкания:

| №/№ | Пикетажное положение | Направление пересекаемой дороги | Назначение пересекаемой дороги | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | влево | вправо | влево | вправо |  |
| 1 | 0+00,00 | ул.Шоссейная | ул.Шоссейная | жилая зона | жилая зона | отмыкание |
| 2 | 0+62,48 | переулок | - | жилая зона | - | примыкание |
| 3 | 3+26,00 | ул.Электрическая | - | жилая зона | - | примыкание |
| 4 | 3+33,00 | - | ул.Заводская | - | жилая зона | примыкание |
| 5 | 5+47 | ул.Лесная | - | жилая зона |  | примыкание |
| 6 | 9+95,00 | ул.Мичурина | - | жилая зона | - | примыкание |
| 7 | 11+62,00 | - | проулок | жилая зона | - | примыкание |
| 8 | 12+56,00 | - | проулок | - | жилая зона | примыкание |
| 9 | 13+56,00 | - | проезд к домам | - | жилая зона | примыкание |
| 10 | 14+50,00 | ул.Мичурина | - | жилая зона | - | примыкание |
| 11 | 16+24,00 | проулок | - | жилая зона | - | примыкание |
| 12 | 16+44,00 | - | проулок | - | жилая зона | примыкание |
| 13 | 17+22,00 | - | проулок | - | жилая зона | примыкание |
| 14 | 17+33,72 | ул.Луговая | - | жилая зона | - | примыкание |
| 15 | 19+08,00 | - | проулок | - | жилая зона | примыкание |
| 16 | 20+69,00 | ул.Луговая | - | жилая зона | - | примыкание |
| 17 | 20+70,00 | - | проулок | - | жилая зона | примыкание |
| 18 | 22+23,00 | - | проулок | - | жилая зона | примыкание |
| 19 | 23+99,00 | ул.Парковая | - | жилая зона | - | примыкание |
| 20 | 24+15,00 | - | проулок | - | жилая зона | примыкание |
| 21 | 27+13,53 | улица |  |  | жилая зона | примыкание |
| 22 | 28+60,00 | ул.Парковая | - | жилая зона | - | примыкание |
| 23 | 29+79,84 | ул.Березовая | ул.Березовая |  |  |  |

Местоположение, количество и длина примыканий определены на основании сложившейся ситуации.

Дорожная одежда на примыканиях и пересечениях на длину коробовой кривой принята по типу основной дороги. За коробовой  кривой дорожная одежда устраивается переходного типа:

- покрытие из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии для покрытий при максимальном размере зерен С2-20 мм (ГОСТ 25607-2009) толщиной слоя 0,18 м.

Укрепление обочин выполняется из фракционированного щебня  толщиной 12 см. Присыпку обочин предусмотрено песчано-гравийной смесью.

Сопряжение в населенном пункте произведено с наименьшим радиусом 6,0 м.

Для обеспечения безопасности движения предусмотрена установка  дорожно-путевых знаков и устройства дорожной разметки.

Пересекаемые коммуникации через автомобильную дорогу устраиваются согласно действующих нормативных документов и предусмотрены отдельным томом.

Автобусная остановка

Для безопасности и удобства людей, пользующихся общественным транспортом при реконструкции автомобильной дороги по ул.Цюрупы с.Булгаково предусмотрено устройство автобусных остановок.

Автобусные остановки расположены на следующих участках:

ПК4+51,23:

- слева ПК4+27,75;

- справа ПК4+74,00;

ПК22+85,26:

- слева ПК22+43,53;

- справа ПК23+09,07.

Длина остановочной площадки принята 13,0 м. Посадочные площадки на остановках общественного транспорта - шириной по 3,0 м, с площадками под павильоны ожидания размером 3,0×13,0 м. Посадочная площадка приподнята на 0,2 м над поверхностью остановочной площадки. Железобетонный автопавильон на 10 человек, разработан ГУП УППЦ «Уралдортранс» в 2001г и согласован ГУП «Башкиравтодор».

Конструкция дорожной одежды на остановочной  площадке принята по типу основной дороги:

- подстилающий слой  из гравийной смеси непрерывной гранулометрии  при максимальном размере зерен С7-20 мм (ГОСТ 25607-2009*) толщиной слоя 0,35 м;

- нижний  слой  основания из фракционированного щебня 40-70 мм марки 800 с заклинкой фракционированным мелким щебнем фракции 10-20 мм (ГОСТ 25607-2009*) толщиной слоя 0,23 м;

- верхний слой основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, на битуме БНД 90/130 (ГОСТ 9128-2013) толщиной слоя 0,07 м;

- покрытие из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марки II, на битуме БНД 90/130   (ГОСТ 9128-2013) толщиной слоя 0,05 м.

Конструкция дорожной одежды на посадочной площадке и площадке ожидания:

- слой  основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии для оснований при максимальном размере зерен С4-80 мм (ГОСТ 25607-2009* ) толщиной слоя 0,15 м;

- верхний слой покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона  тип Б, марки III  на битуме БНД 90/130 (ГОСТ 9128-2013) толщиной слоя 0,05 м.

Обустройство

Организация и безопасность дорожного движения на проектируемом участке дороги выполнена в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 52289-2004,  исходя из условий обеспечения требуемой пропускной способности, безопасности и комфортности дорожного движения, которые достигаются геометрическими параметрами плана и продольного профиля.

Безопасность движения на проектируемом участке дороги обеспечивается рядом мероприятий в плане, в продольном профиле, а так же организацией движения.

Типоразмер дорожных знаков принят по табл.1 ГОСТ Р 52289-2004. Форма, расцветка и материалы со световозвращающей поверхностью приняты по ГОСТ Р 52290-2004.

Согласно вышеуказанных ГОСТов все дорожные знаки и указатели приняты в населенном пункте I-го типоразмера с использованием световозвращающей пленки типа Б. Конструкции и марки стоек для установки дорожных знаков приняты по типовому проекту серии 3.503.9-80 исходя из сочетания знаков, располагаемых на стойке (стойках) и ветрового района.

Установка дорожных знаков предусмотрена на одностоечных  опорах. В качестве опор были использованы металлические стойки СКМ. Марки стоек СКМ приняты для знаков, устанавливаемых на высоте 2,5-3,0 м от поверхности проезжей части. Все дорожные знаки установлены изображением навстречу соответствующему направлению движения. При установке знаков были учтены местные условия, видимость в светлое и темное время суток, удобство содержания дороги и знаков.

Для повышения уровня безопасности и комфортности движения на участке строительства автомобильной дороги проектом предусмотрена установка металлического оцинкованного барьерного ограждения на обочине.

Основными функциями ограждений являются: корректировка траектории движения транспортного средства потерявшего управление и предотвращение его выезда за пределы земляного полотна. В качестве вспомогательной функции ограждение обеспечивает зрительное ориентирование водителя, при движении в темное время суток.

Протяженность начальных (концевых) участков принята по ГОСТ Р 52607-2006. В проекте применено оцинкованное барьерное ограждение.

Установка металлического барьерного ограждения предусмотрена по ТУ 5210-023-34527782-2015.

После усовершенствования дорожного покрытия проектом предусмотрено нанесение дорожной разметки ввиду  визуального ориентирования водителей в пределах границ дороги  в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Кроме того, она позволяет более полно реализовать потенциал дороги, а также помогает поддерживать психофизиологические характеристики водителей на оптимальном уровне.

Горизонтальная разметка принята согласно ГОСТ 51256-2011 «Дорожная разметка». В качестве разметочного материала рекомендуется использовать термопластик на дорогах с асфальтобетонным покрытием.

Материал, используемый для нанесения дорожной разметки должен отвечать требованиям ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта по проекту планировки

В соответствии с установленной категорией дороги приняты следующие технические показатели:

Таблица 17- Технические показатели

| №№ пп | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническая категория | Улицы и дороги местного значения : улицы в жилой застройке |
| 2 | Протяженность, км | 2,97984 |
| 3 | Расчетная скорость, км/час | 40 |
| 4 | Коэффициент развития трассы | 1,08 |
| 5 | Количество углов поворота | 11 |
| 6 | Количество углов поворота на 1 км дороги, шт. | 4 |
| 7 | Суммарное протяжение: а) прямых участков, м б) участков на круговых кривых, м | 1461,98 1517,86 |
| 8 | Наименьшая видимость в плане: а) для остановок, м б) встречного автомобиля, м | 75 150 |
| 9 | Ширина земляного полотна, м | 9,0 |
| 10 | Ширина проезжей части, м | 3,50 |
| 11 | Ширина обочин, м | 1,0 |
| 12 | Краевая полоса обочины, м | - |
| 13 | Расчетные нагрузки искусственных сооружений | А-14, Н-14 |
| 14 | Минимальные радиусы кривых в плане, м | 300 |
| 15 | Наименьший радиус вертикальной кривой: а) выпуклой, м б) вогнутой, м | 5000 4248 |
| 16 | Наибольшие продольные уклоны, ‰ | 42 |
| 17 | Пересечения, шт | - |
| 18 | Примыкания, шт | 23 |
| 19 | Автобусная остановка, шт | 2 |
| 20 | Водопропускные ж.б. трубы: отв. 2х1,0 м, шт./м отв. 1,0 м, шт./м отв. 1,50 м, шт./м отв. 530х10 мм, шт/м | 1/23,09 2/99,91 1/53 1/35,5 |
| 21 | Тип дорожной одежды | облегченный |

Характеристика проектируемой территории.

В административном положении объект расположен на территории Уфимского  района  в центральной части  Республики Башкортостан. Граничит с Иглинским районом  на востоке,  с Кушнаренковском районом на севере, с Благовещенским районом на северо-востоке, с Чишминским районом на западе, с Кармаскалинским районом на юге.

Общее направление трассы юго-западное. Трасса проходит по Уфимскому району Республики Башкортостан, по землям СП «Булгаковский сельсовет» в кварталах 02:47:030204, 02:47:030208, 02:47:030201, 02:47:030208, 02:47:030301, 02:47:030210, 02:47:030212, 02:47:030213, 02:47:030214, 02:47:090201.

Технические показатели по проекту межевания

| №№ пп | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническая категория | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке |
| :2 | Протяженность, км | 2,97984 |
| 3 | Расчетная скорость, км/час | 40 |
| 4 | Коэффициент развития трассы | 1,08 |
| 5 | Количество углов поворота | 11 |
| 6 | Количество углов поворота на 1 км дороги, шт. | 4 |
| 7 | Суммарное протяжение: а) прямых участков, м б) участков на круговых кривых, м | 1461,98 1517,86 |
| 8 | Наименьшая видимость в плане: а) для остановок, м б) встречного автомобиля, м | 75 150 |
| 9 | Ширина земляного полотна, м | 9,0 |
| 10 | Ширина проезжей части, м | 3,50 |
| 11 | Ширина обочин, м | 1,0 |
| 12 | Краевая полоса обочины, м | - |
| 13 | Расчетные нагрузки искусственных сооружений | А-14, Н-14 |
| 14 | Минимальные радиусы кривых в плане, м | 300 |
| 15 | Наименьший радиус вертикальной кривой: а) выпуклой, м б) вогнутой, м | 5000 4248 |
| 16 | Наибольшие продольные уклоны, ‰ | 42 |
| 17 | Пересечения, шт | - |
| 18 | Примыкания, шт | 22 |
| 19 | Автобусная остановка, шт | 2 |
| 20 | Водопропускные ж.б. трубы: отв. 2х1,0 м, шт./м отв. 1,0 м, шт./м отв. 1,50 м, шт./м отв. 530х10 мм, шт/м | 1/23,09 2/99,91 1/53 1/35,5 |
| 21 | Тип дорожной одежды | облегченный |

Перечень земельных участков формируемых (образуемых, изменяемых) для размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги по улице Цюрупы с. Булгаково муниципального района Уфимский район РБ (от дома 170 до пересечения с ул. Березовая)»

| № п/п | Кадастровый номер исходного земельного участка | Условный кадастровый номер образуемого земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования исходного земельного участки | Площадь исходного земельного участка, кв.м. | Площадь образуемого земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:47:030213:163 | 02:47:030213:163:ЗУ1 | Земли населенных пунктов | Для строительства индивидуального жилого дома | 1500 | 12 |
| 2 | 02:47:030208:15 | 02:47:030208:15:ЗУ1 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1341 | 15 |
| 3 | 02:47:030208:27 | 02:47:030208:27:ЗУ1 | Земли населенных пунктов | Для ведения огородничества | 1503 | 64 |
| 4 | 02:47:030213:160 | 02:47:030213:160:ЗУ1 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома | 1504 | 74 |
| 5 | 02:47:030213:335 | 02:47:030213:335:ЗУ1 | Земли населенных пунктов | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну семью, коттеджи | 1355 | 54 |
| 6 | 02:47:030213:27 | 02:47:030213:27:ЗУ1 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1968 | 36 |
| 7 | 02:47:000000:6751 | 02:47:000000:6751:ЗУ1 | Земли населенных пунктов | - | 5982 | 5982 |
| 8 | 02:47:000000:6752 | 02:47:000000:6752:ЗУ1 | Земли населенных пунктов | - | 17414 | 8747 |
| 9 | 02:47:000000:613 | 02:47:000000:613:ЗУ1 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 6078 | 193 |
| 10 | земли кадастровых кварталов | 02:47:000000:ЗУ1 | - | - | - | 45143 |

Перечень земельных участков формируемых (образуемых, изменяемых) для размещения опор инженерных коомуникация в целях строительства линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги по улице Цюрупы с. Булгаково муниципального района Уфимский район РБ (от дома 170 до пересечения с ул. Березовая)»

| № п/п | Кадастровый номер исходного земельного участка | Условный кадастровый номер образуемого земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования исходного земельного участки | Площадь исходного земельного участка, кв.м. | Площадь образуемого земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:47:030208:15 | 02:47:030208:15:ЗУ3 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1341 | 1 |
| 2 | 02:47:030208:27 | 02:47:030208:27:ЗУ3 | Земли населенных пунктов | Для ведения огородничества | 1503 | 8 |
| 3 | 02:47:030301:249 | 02:47:030301:249:ЗУ2 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 946 | 4 |
| 4 | 02:47:030208:28 | 02:47:030208:28:ЗУ2 | Земли населенных пунктов | Под жилую застройку индивидуальную | 769 | 9 |

Глава сельского поселения

Булгаковский сельсовет

# МР Уфимский район РБ                                                                                                  А.Н. Мельников

Приложение № 3

к постановлению главы администрации сельского поселения

Булгаковский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан

от ____января 2019 года № ____

Чертеж межевания территории с отображением разбивочного плана межевания территории

Глава сельского поселения

Булгаковский сельсовет

# МР Уфимский район РБ                                                                                                  А.Н. Мельников