Введение

Проект «Оказание услуг по корректировке генеральных планов сельских поселений Зубовский, Русско-Юрмашский, Булгаковский, Юматовский, Авдонский, Таптыковский сельсоветы. Подготовка карт(планов) для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов» выполнен по заказу Администрации МР Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии с техническим заданием к договору № 20825.

Основание для выполнения работ

-Градостроительный Кодекс Российской Федерации

-Федеральный закон РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г.

Цель работы

Проект генерального плана – градостроительная документация территориального планирования, определяющая стратегию градостроительного развития сельского поселения, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории сельского поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Задачи работы

В целях устойчивого развития населенных пунктов выполнить:

градостроительную документацию стадии «Генеральный план (внесение изменений)» на территорию сельских поселений Зубовский, Русско-Юрмашский, Булгаковский, Юматовский, Авдонский, Таптыковский сельсоветов и определить средства и направление территориального развития населенных пунктов, установить границы земель различного назначения и использования, границы функциональных зон с их планируемым развитием в соответствии с действующим законодательством.

Нормативные правовые акты и документы, утвержденная градостроительная

Нормативные правовые акты и документы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности 
в РФ»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в части, не противоречащей СНиП 2.07.01-89* (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

- Закон Республики Башкортостан от 11 июля 2006 г. № 341-з «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Башкортостан»;

- Постановления Госстроя РФ от 27.02.2003 г. №27 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; Утвержденная градостроительная документация

- Схема территориального планирования Республики Башкортостан.

- Схема территориального планирования муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

- Генеральный план сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

- Утвержденные проекты планировок и проекты межевания территории.

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

Муниципальный район Уфимский район Республики Башкортостан в 2018 году разработал и принял документ «Стратегия социально-экономического развития в период до 2030 года»/

В основу формирования стратегии заложены принципы: конкретности (конкретное видение результатов в долгосрочной перспективе); измеримости (использование количественных и качественных показателей, критериев и методов оценки); достижимости (определение целей с учетом ресурсных ограничений); релевантности (значимости и актуальности целей для развития территории); ограниченности во времени (установление конкретных сроков реализации).

Расчетный срок реализации Генерального плана – 2040 год.

Глава I. Размещение проектируемого сельсовета в системе расселения. Современное использование территории

1.1. Положение сельсовета в системе расселения. Современное использование территории

Сельское поселение Булгаковский сельсовет расположен в южной части МР Уфимский район. Территория сельсовета граничит с севера – с территорией ГО город Уфа, с востока и юга – с территорией Кармаскалинского района, с юго-запада – с территорией Чишминского района, с северо-запада – с территорией Зубовского сельсовета.

В состав Булгаковского сельского поселения входят населенные пункты – с. Булгаково, д. Дубки, д. Камышлы, д. Песчаный, д. Стуколкино, п. Уршак, д. Фомичево.

Большое влияние оказывают крупные промышленные предприятия III класса опасности.

Территория сельсовета имеет максимальное освоение с достаточно развитой инженерно-транспортной инфраструктурой. В летние месяцы население увеличивается вдвое за счет граждан, выезжающих на дачи и в сады.

На территории сельсовета расположена территория международного аэропорта «Уфа», железнодорожные и водные пути отсутствуют. Булгаковский сельсовет расположен на пересечении крупных автомобильных магистралей «Уфа-Оренбург», «Уфа-Белорецк», «Уфа-Бекетово-Давлеканово».

1.2. Существующая застройка

1.2.1. Жилая застройка

Таблица №1.1

| № | Наименование населенного пункта | Количество квартир и инд. Жилых домов, в том числе/ секц. до 5 эт | Общая площадь, в том числе секционная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Булгаково | 3350/1888 | 339061,5/94400 |
| 2 | д. Дубки | 145/0 | 13163,3 |
| 3 | д. Камышлы | 392/0 | 35126,8 |
| 4 | д. Песчаный | 74/0 | 2714,9 |
| 5 | д. Стуколкино | 221/0 | 16307,3 |
| 6 | д. Фомичево | 102/0 | 32840,3 |
|  | итого | 4284/1888 | 439,214,1 |

Жилая застройка представлена 1-2-3 этажными 1-2 квартирными жилыми домами усадебного типа, секционными жилыми домами до 5 этажей

Инженерное оборудование неполное.

1.2.2. Общественная застройка

Перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания

Таблица №1.2

| № | Наименование объекта | Примечания |
| --- | --- | --- |
|  | Булгаковский сельсовет |
| 1 | Детский сад | 150 мест 235мест |
| 2 | Магазин |  |
| 3 | Мечеть |  |
| 4 | Столовая | 70 мест |
| 5 | Магазин |  |
| 6 | Детский сад | расчитан – 50 мест |
| 7 | Магазин |  |
| 8 | Дом культуры; Библиотека | 250 мест |
| 9 | Магазин |  |
| 10 | Администрация сельсовета |  |
| 11 | Магазин |  |
| 12 | Магазин |  |
| 13 | Школа | реконструкция под ФОК |
| 14 | Стадион |  |
| 15 | Продуктовый рынок |  |
| 16 | Продуктовый рынок |  |
| 17 | Строительный рынок |  |
| 18 | Магазин «Байрам» |  |
| 19 | Рынок |  |
| 20 | Больница |  |
| 21 | Церковь |  |
| 22 | Школа-лицей | 504 учеников |
| 23 | Магазин; Цех мясных полуфабрикатов |  |
| 24 | Школа |  |
| 25 | Клуб |  |
| 26 | Фельдшерско-акушерный пункт |  |
| 27 | Магазин |  |
| 28 | Школа; Детский сад | не действует |
| 29 | Церковь |  |
| 30 | Гостиница; Кафе |  |
| 31 | Магазин |  |
| 32 | Магазин | не действует |
| 33 | Магазин |  |
| 34 | Магазин |  |

Существующий уровень обслуживания населения объектами культурно-бытового назначения

Таблица №1.3

| №№ | Наименование | Ед.изм. | Общее количество | Норматив на 1000 жит. | Факт на 1000 жит. | % обслу-живания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 435 | 55 | 59,6 | 108,4 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Учащихся | 504 | 144 | 66 | 45,8 |
| 3 | Больницы | Коек | 25 | 13,5 | 3,3 | 9,4 |
| 4 | Поликлиники (амбулатории) | Пос/см | 75 | 35 | 9,8 | 28 |
| 5 | Магазины | м2 торг.пл. | 2400 | 300 | 314 | 104,7 |
| 6 | Предприятия общественного питания | Посад.мест | 70 | 40 | 9,2 | 23 |
| 7 | Учреждения культуры | Мест | 250 | 25 | 32,8 | 131,2 |
| 8 | Библиотеки | Тыс.томов | Нет данных | 4 | - | - |
| 9 | Спортивные залы(при школах) | м2 площ. пола | 510 | 70-80 | 66,8 | 95,4 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | Раб.мест | 20 | 9 | 2,6 | 28,9 |

Таким образом, наблюдается значительный недостаток учреждений образования, недостаточный уровень обслуживания предприятиями здравоохранения, общественного питания, бытового обслуживания.

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка

Производственные, коммунально-складские предприятия размещены как в границах населенных пунктов, так и на межселенной территории.

Перечень существующих производственных и коммунальных территорий и объектов

Таблица № 1.4

| Номер на карте ГД-2 | Наименование | Местонахождение | Класс опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03/ размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Башспирт | с. Булгаково | 4/100м |
| 2 | Промышленная территория | с. Булгаково | 4/100м |
| 3 | Котельная | с. Булгаково | 5/50м |
| 4 | Гаражи | с. Булгаково | 5/50м |
| 5 | Гаражи,МТМ, строительный цех | с. Булгаково | 4/100м |
| 6 | Кладбище | с. Булгаково | 4/100м |
| 7 | Очистные сооружения | Севернее с.Булгаково |  |
| 8 | АЗС (Отвод) | с. Булгаково | 4/100м |
| 9 | Уфимское ДРСУ, ГУП Башавтотранс | с. Булгаково | 4/100м |
| 10 | Пельменный цех | с. Булгаково | 4/100м |
| 11 | Карьер ПГС | с. Булгаково | 5/50м |
| 12 | Сельскохозяйственное предприятие | Западнее д. Дубки | 3/300м |
| 13 | Насосная станция водоснабжения | с. Булгаково | - |
| 14 | АЗС | На межселенной территории | 4/100м |
| 15 | АЗС | На межселенной территории | 4/100м |
| 16 | АЗС, мотель | На межселенной территории, | 4/100м |
| 17 | Сельскохозяйственное предприятие | севернее д. Дубки | 5/50м |
| 18 | ОАО «Мобильные системы» | д. Дубки | 5/50м |
| 19 | АЗС (Отвод) | На межселенной территории | 4/100м |
| 20 | Электроподстанция 110/10кВт | На межселенной территории, юго-восточнее с.Булгаково | 5/50м |
| 21 | Сельскохозяйственное предприятие | На межселенной территории, | 4/100м |
| 22 | Кладбище | Юго-западнее д.Камышлы | 4/100м |
| 23 | ООО «Колхоз»Заря», МТФ, КРС на 150голов | Юго-западнее д.Камышлы | 4/150м |
| 24 | Насосная станция 2-го подъема | Севернее д.Камышлы | 5/50м |
| 25 | МТФ, КРС | Южнее д. Стуколкино | 4/150м |
| 26 | Склад ГСМ | д. Стуколкино |  |
| 27 | Животноводческое предприятие | д. Песчаный | 4/100 |
| 28 | МТФ не действует | д. Песчаный | - |
| 29 | Полигон ТКО | На межселенной территории | 2/500 |
| 30 | Карьер не действует | На межселенной территории |  |
| 31 | Кладбище не действует | На межселенной территории | 5/50м |
| 32 | Кладбище не действует | На межселенной территории | 5/50м |
| 33 | Кладбище | д.Фомичево | 4/100м |
| 34 | РБУ | д.Фомичево | 4/100м |
| 35 | Сельхозтехника | д.Фомичево | 4/100м |
| 36 | Склад | д.Фомичево | 5/50м |
| 37 | ООО «Ямбург-Агро» | д.Фомичево | 5/50м |
| 38 | Кладбище | д. Песчаный | 4/100м |
| 39 | Зерноток | д.Фомичево | 5/50м |
| 40 | Мельница | д.Фомичево | 5/50м |
| 41 | Аэропорт | Аэропорт | 1/3000м |
| 42 | Питомник служебных собак | Восточнее аэропорта | 4/100м |

1.3. Существующие памятники истории, культуры и археологии

На территории СП Булгаковский сельсовет отсутствуют памятники истории, архитектуры и археологии. Проектом рекомендуется до начала строительства провести археологические исследования по установлению границ территории объекта культурного наследия, зон охраны объекта культурного наследия.

В случае выявления в ходе мониторинга дополнительных объектов культурного наследия или обнаружения каких-либо предметов материальной культуры, обратиться в ГУОН при МК и НП РБ.

1.4. Транспорт и дороги

Внешняя связь СП Булгаковский сельсовет с другими населенными пунктами осуществляется по федеральной автомобильной дороге «Уфа-Оренбург», которая соединяет ГО г.Уфа с сопредельными с республикой регионами. По территории сельсовета проходит региональная автомобильная дорога «Уфа-Белорецк», и межмуниципальная «Булгаково-Бузовьязы» связывающая с Кармаскалинским районом. Имеется ряд автодорог местного значения, связывающих населенные пункты между собой.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов не имеет полного благоустройства. Параметры улиц не соответствуют действующим нормам. Заасфальтировано 35% улиц. Тротуары отсутствуют.

1.5 Территории специального назначения

Из территорий специального назначения на проектируемой территории имеются сельские кладбища, а также полигон ТКО.

Глава II. Природные условия

2.1. Климат

Климатические характеристики Уфимского района РБ приведены по данным метеорологических наблюдений станции «Уфа-Дема».

Средняя и годовая температура воздуха, °С.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,5 | -12,1 | -5,4 | 5,2 | 13,2 | 17,9 | 19,5 | 16,6 | 11,2 | 3,7 | -4,8 | -11,0 | 3,4 |

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (январь) составляет -12,5°С.

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет + 19,5°С.

Средняя из минимальных температур воздуха января составляет -17,2°С.

Средняя из максимальных температур воздуха июля составляет +25,4 °С.

Абсолютный минимум температур воздуха достигал – 48,5 °С в 1979 г.

Абсолютный максимум температур воздуха достигал 39,2 °С в 1952 г.

Средняя месячная годовая скорость ветра м/с.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 |

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7 м/с.

Коэффициент температурной стратификации равен 160.

Климатические условия наиболее благоприятны:

- для рекреации — продолжительного периода с температурой выше 15 °С — 90-100 дней, с температурой от -5 до -15 °С — 80-100 дней, мощность снежного покрова — 30-50 см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-4,0 /сек; зимой — 3:5 м/сек.

- для сельского хозяйства — территория хорошо обеспечена теплом и недостаточно влагой; теплообеспеченность периода вегетацией (сумма активных температур) — 2000-2300С; значение гидротермического коэффициента — 0,8:1,2 (агроклиматический район — теплый, незначительно засушливый).

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф

По инженерно-геологическим условиям территория относится к области Прибельской пологохолмистой увалистой равнине. Абсолютные отметки в пределах сельсовета колеблются от 95 до 190 м. Территория характеризуется средне-сложным рельефом – от пойменных территорий р.Уршак до крутых склонов.

Инженерно-геологические условия – неоднородны, их сложность изменяется по территории от относительно простых до особо сложных. Сложность инженерно-геологических условий обусловлена разнообразием слагающих территорию стратиграфо-генетических комплексов пород. Это комплексы отложений: четвертичных аллювиальных; верхнеполиогеновых-нижнечетвертичных элювиально-делювиальных (общесыртовая свита); неогеновых континентальных и пиманных; верхнепермских преимущественно континентальных (красноцветных); сопиканских лагунно-континентальных (терригенно-карбонатных); кунгурских лагунных галогенных.

Кроме того, сложность инженерно-геологических условий обусловлена широким развитием на отдельных участках сульфатного карста. Пораженность поверхностными карстопроявлениями  по территории колеблится до 15%, при 35,9 воронках на 1 км2.

2.3. Гидрогеологические условия

Гидрологические условия также – неоднородные. Неоднородность гидрологических условий предопределяет сложность геологического разреза и условия залеганий отложений. На территории района распространены водоносные горизонты в аллювиальных четвертичных осадках, в акчагыльских отложениях, а также безнапорные и слабонапорные водоносные комплексы в уфимских породах и водоносный горизонт в образованиях кунгурского яруса. Относительную простоту и однородность строения имеют лишь аллювиальные четвертичные отложения, занимающие большую часть района. Воды в аллювиальных отложениях являются основным источником водоснабжения г.Уфы, других населенных пунктов, других объектов, между тем, залегание аллювия на различных подстилающих породах, в которых развиты подземные воды различного состава и минерализации, определяют неоднородность состава самого аллювиального водоносного горизонта.

Гидрографическая сеть исследуемой территории представлена такими крупными реками: Уршак. Основной рекой, является р.Уршак, а остальные - ее притоки. В долинах названных рек размещены озера, старицы, заболоченные участки местности.

2.4 Земельные ресурсы. Почвы и растительность

В соответствии с государственной кадастровой оценкой сельскохозяйственных угодий РБ бал бонитета сельскохозяйственных угодий на проектируемой территории составляет 79 (для сравнения по РБ — 66). Сельскохозяйственные угодья представляют собой пашни, сенокосы и пастбища на месте широколиственных лесов. Из растительности здесь распространены овсяница луговая, мятлик луговой, полевица тонкая, кострец безостый, пырей позучий.

На территории сельсовета находятся значительные по своим размерам территории лесного фонда.

Зеленые насаждения представлены зарослями ивы и осины в пойме реки Уршак, дубами, липой, тополями в пределах гослесфонда.

Почвы серые и темно-серые лесные, черноземы выщелоченные.

2.5 Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база сельсовета представлена в основном общераспространенными полезными ископаемыми (ОПИ): Камышлинское месторождение агроруд.

На территории горного отвода нефти присутствуют нефтяные скважины.

2.6. Основные экологические проблемы

Состояние воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются производственные предприятия I-V класса опасности.

Состояние водного бассейна.

Поверхностные воды. Водные объекты представлены рекой Уршак. На современное состояние рек оказывает влияние хозяйственная деятельность человека, так как в непосредственной близости расположены хозяйственные дворы и сельскохозяйственные предприятия, в результате неорганизованные сбросы попадают непосредственно в реки, загрязняя их.

Подземные воды. Для питьевых и хозяйственных нужд населения используется в том числе колодезная вода с глубиной колодцев до 10м, артезианские скважины.

Для предотвращения водоносного горизонта от загрязнения, вокруг скважин должны быть организованы зоны санитарной охраны со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. 1 пояс зоны санитарной охраны водозабора – зона строгого режима вокруг скважин принята 50м, 2 пояс – 300м.

2.7 Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использования территории.). Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К основным зонам с особыми условиями использования территории относятся следующие:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы и т.п.);

- естественные ландшафты (леса, городские леса, заповедники, питомники и т.п.);

- СЗЗ от промышленных и коммунальных объектов;

- СЗЗ от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

- СЗЗ от объектов социального назначения (крупные торговые комплексы, стадионы, кладбища);

- затапливаемые, заболоченные территории.

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

- береговая полоса;

-прибрежная защитная полоса;

-коридоры ЛЭП;

-охранные зоны магистральных трубопроводов;

-охранные зоны газораспределительных сетей;

-охранная зона водопроводных сооружений.

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

-водоохранная зона;

-граница санитарно-защитной зоны от существующих источников опасности;

-зона акустической вредности от автодорог

-полезные ископаемые- горные отводы месторождений нефти и газа, месторождения общераспространенных полезных ископаемых.

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся:

1. Взрыво-пожароопасные объекты: АЗС

2. Гидродинамически опасные объекты: пруды

3. возможные аварийные ситуации на магистральных трубопроводах.

Глава III. Анализ реализации предыдущего генерального плана

В 2013 году ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект», мастерская генерального плана в соответствии с договором №20372 по заказу Администрации МР Уфимский район РБ разработал проект «Генеральный план сельского поселения Булгаковский сельсовет МР Уфимский район РБ».

Проект планировки и межевания в с. Булгаково , микрорайон Новобулгаково, выполненный ООО «Архпроект» с нарушением санитарно-защитной зоны от магистрального нефтепровода, учтенный предыдущим генпланом, требует корректировки.

Также были приняты решения с неоправданно высоким изъятием земель сельскохозяйственного назначения под индивидуальное жилищное строительство и недостаточное количество земель для инвестиционной деятельности.

Глава IV. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно- пространственная организация территории

Основной целью развития рассматриваемой территории является повышение уровня и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития экономики населенных пунктов, развития трудового, производственного, интеллектуального, инфраструктурного потенциала. В данном проекте принят оптимистический сценарий социально-экономического развития.

Проектом внесения изменений 2020г предлагается:

1) корректировка границ населенных пунктов с учетом кадастрового деления территории и восстановление земель сельскохозяйственного назначения в населенных пунктах Фомичево, Камышлы.

2) формирование инвестиционных и производственно-складских территорий:

2.1 Инвестиционная площадка для малого бизнеса на земельном участке 02:47:000000:631

- площадь 149,50 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется.

2.2 Инвестиционная площадка для малого бизнеса на земельном участке 02:47:031301:1062

- площадь 23,57 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется.

2.3 Инвестиционная площадка для малого бизнеса на части земельного участка 02:47:031301:25

- площадь 29,19 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется.

2.4 Инвестиционная площадка для малого бизнеса на части земельного участка 02:47:000000:10908

- площадь 25,70 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется.

2.5 Инвестиционная площадка для малого бизнеса на части земельного участка 02:47:000000:634

- площадь 12,50 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется.

2.6 Инвестиционная площадка для малого бизнеса на части земельного участка 02:47:031301:723

- площадь 11,05 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется.

3 Кладбище восточнее с.Булгаково на части земельных участков 02:47:000000:10911, 02:47:000000:10912, 02:47:000000:10913

- площадь 19,90 га

- обоснованием является:

1)образование нового кладбища в связи с отсутствием мест для захоронения;

2)иных вариантов размещения не имеется.

4.1. Функциональное зонирование

Проектом предусматриваются следующие функциональные зоны:

| № п/п | Наименование функциональных зон |
| --- | --- |
| 1 | Жилые зоны |
|  | - зона застройки секционными многоквартирными жилыми домами (до 5 этажей.) |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами в зоне действия ограничений |
|  | Зона застройки блокированными жилыми домами |
|  | Зона застройки блокированными жилыми домами в зоне действия ограничений |
|  | Зона размещения объектов дошкольного, начального общего и среднего образования |
| 2 | Общественно-деловые зоны |
|  | зона размещения многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  | Зона размещения объектов здравоохранения и социального назначения |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерно-транспортной инфраструктуры |
|  | Зона размещения аэропорта |
|  | зона размещения производственных объектов |
|  | зона размещения коммунально-складских объектов и объектов инженерной инфраструктуры; |
|  | зона размещения сельскохозяйственных предприятий |
|  | зона размещения объектов транспорта и придорожного сервиса |
| 4 | Зоны специального назначения |
|  | - зона размещения кладбищ; |
| 5 | Зоны рекреационного назначения |
|  | Зона зеленых насаждений общего пользования |
|  | - зона размещения физкультурно-спортивных сооружений; |
|  | - водные поверхности; |
|  | - лесные массивы |
| 6 | Зоны зеленых насаждений специального назначения: |
|  | -Зоны зеленых насаждений специального назначения: озеленение водоохраной зоны, озеленение санитарно-защитной зоны; |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного назначения |
|  | Сельскохозяйственные угодья |
|  | Земли для ведения садоводства |
| 8 | Зоны сельскохозяйственного использования |
|  | Земли сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта |

4.2 Численность населения. Трудовые ресурсы

Численность населения (зарегистрированного) СП Булгаковский сельсовет составляет 7632 чел.

Численность населения сельсовета увеличилась: с 2002 г.(4238чел) по 20199 (7632чел) г. на 180%. Рост численности населения носит механический характер. Ежегодный средний прирост составляет около 10%.

Возрастной состав населения, %.

таблица №4.1

| Возрастные группы | Существующее положение % | Прогноз расч.срок 2040г. |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 18,5 | 19,0 |
| В трудоспособном возрасте | 63,4 | 62,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 18,1 | 19,0 |
| Всего | 100,0 | 100,0 |

Проектная численность населения по населённым пунктам

таблица №4.2

| Населённый пункт | Население сущ. | Население проект расч. срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Булгаково | 5502 | 11350 |
| д. Дубки | 224 | 360 |
| д. Камышлы | 876 | 1100 |
| д. Песчаный | 212 | 0 |
| д. Стуколкино | 546 | 546 |
| д. Фомичево | 272 | 770 |
| итого | 7632 | 14126 |

Проектная численность населения рассчитана исходя из объемов строительства с учетом ранее разработанной проектной документации стадии проект планировки и межевания частей населенных пунктов. Общая численность населения по проекту составит 14,13 тыс.чел.

Население в трудоспособном возрасте составит ориентировочно 8,8 тыс.чел.

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях. Проектируемые места приложения труда-сельскохозяйственные производственные, коммунально-складские предприятия, а также объекты обслуживания . Часть населения работает в г.Уфе и Уфимском районе.

4.3 Объемы строительства.

4.3.1 Жилищное строительство

Объёмы и структура жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом ранее разработанной и утвержденной проектной документации на стадии проект планировки и проект межевания

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Объёмы жилищного строительства

таблица №4.3

| № | Наименование населенного пункта | Жилой фонд существующий/ количество квартир и инд жилых домов, м2/шт | Жилой фонд новое строительство/ количество квартир и инд жилых домов, м2/шт | Жилой фонд свего/ количество квартир и инд жилых домов, м2/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Булгаково, в том числе | 339061,5/3350 | 155348,5/2172 | 494410/5522 |
|  | индивидуальные 1-2 кв. жилые дома | 244661,5/1462 | 70330,6/703 | 314992,1/2165 |
|  | секционные до 5 эт. | 94400/1888 | 61392,9/1228 | 155792,9/3116 |
|  | блокированные, многоквартирные |  | 23625/241 | 23625/241 |
| 2 | д. Дубки, в том числе | 13163,3/145 | 4900/50 | 18063,3/195 |
|  | индивидуальные 1-2 кв. жилые дома | 13163,3/145 | 4900/50 | 18063,3/195 |
| 3 | д. Камышлы | 35126,8/392 | 7665/78 | 42791,8/470 |
|  | индивидуальные 1-2 кв. жилые дома | 35126,8/392/ | 7665/78 | 42791,8/470 |
| 4 | д. Песчаный | 2714,9/74 | -/- | 2714,9/74 |
|  | индивидуальные 1-2 кв. жилые дома | 2714,9/74 | -/- | 2714,9/74 |
| 5 | д. Стуколкино | 16307,3/221 | -/- | 16307,3/221 |
|  | индивидуальные 1-2 кв. жилые дома | 16307,3/221 | -/- | 16307,3/221 |
| 6 | д. Фомичево | 32840,3/102 | 17430/178 | 50270,3/280 |
|  | индивидуальные 1-2 кв. жилые дома | 32840,3/102 | 17430/178 | 50270,3/280 |
|  | итого | 439214,1/4284 | 185343,5/2478 | 624557,6/6762 |

4.3.2 Культурно-бытовое строительство

Расчет объемов культурно-бытового строительства по проекту выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание), радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2016) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №219 от 10 августа 2015г. на расчетную численность постоянного населения 14,13 тыс. чел. на расчетный срок.

Расчеты сведены в таблицу 4.4. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.

Вдоль автодороги Уфа-Оренбург предусмотрены территории для размещения объектов придорожного сервиса.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам и исходя из демографии.

с.Булгаково развивается как центр местной системы расселения.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания.

таблица № 4.4

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Требуется на расч. срок | сущ. сохран. | Новое стр-во всего | Размещается всего на расч. срок | Требуея новых территорий, га | Объекты местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 55 | 778 | 435 | 343 | 778 | 1,38 | с.Булгаково (180+15), д.Фомичёво (70), д.Камышлы (70), д.Дубки (15) |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 144 | 2035 | 504 | 1528 | 1528 | 6,11 | д.Фомичёво (190),с.Булгаково (1530-2 школы) |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 204 | 204 | 204 | 204 | 0,2 | с.Булгаково (204) |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Стационары | койка | 13,5 | 191 | 25 | 166 | 191 | 0,5 |  |
| 2 | Врачебная амбулатория, поликлиника | пос/ см | 18,15 | 256 | 75 | 181 | 265 | 0,5 | с.Булгаково (поликлиника, ФАП) д.Фомичёво (ФАП) |
| 3 | Выдвижной пункт медицинской помощи | а/м | 0,2 | 3 | - | 3 | 3 | 0,1 | с.Булгаково |
| 4 | Аптека | объект | 1,на 6,2тыс чел. | 3 | - | 3 | 3 | Встроенное, 0,2 | с.Булгаково д.Фомичёво д. Камышлы |
| 5 | Молочная кухня | Порций для ребенка до 1 года | 4 | 671 | - | 671 | 671 | 0,2 | с.Булгаково |
| 6 | Раздаточный пунк молочной кухни | кв.м на ребенка до года | 0,3 | 50 | - | 50 | 50 | встроенное | с.Булгаково |
| Учреждения социального обеспечения |
| 1 | Учреждения соц. обслуживания | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1 | 1 | 0,2 | с.Булгаково |
| Спортивные и физкультурные сооружения |
| 1 | Территории плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7-0,9 | 9,89 | 0,52 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | с.Булгаково д.Фомичёво д. Камышлы д. Дубки |
| 2 | Спортивные помещения (залы) всего | м2 площ. пола | 160 | 2261 | 510 | 1751 | 2261 | 2,0 | с.Булгаково д.Фомичёво д. Камышлы- д. Дубки |
| 3 | Бассейны крытые общего пользования | м2 зерк воды | 25 | 352 | - | 363 (88+275) | 365 | 0,5 | с.Булгаково-275-ФОК, 88-пристрой к д/с |
| 4 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площ. пола | 10 | 233 | - | 250 | 250 | 1,0 | с.Булгаково |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Клубы | посет. мест | 80 | 1130 | 250 | 880 | 1130 | 0,5 | с.Булгаково-680 д.Фомичёво-350 д. Камышлы-100 |
| 2 | Кинотеатры | мест | 25 | 352 | - | 350 | 350 | 0,5 | с.Булгаково-300 д.Фомичёво-50 |
| 3 | Библиотеки | тыс. ед. хран. | 7,5 | 106 | - | 106 | 106 | 0,4 | с.Булгаково д.Фомичёво |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, специальные учреждения |
| 1 | ЖЭО(базы) | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1 | 1 | 4,3 | Межселенная территория |
| 2 | Пункт приёма вторсырья | объ-ект | 1 на с/с | 1 |  |  |  | 0,5 | С Фомичево |
| 3 | Пожарное депо |  |  |  |  | 2 | 2 | 0,5 | С Булгаково |

Перечень существующих  и проектируемых объектов культурно-бытового обслуживания

таблица № 4.5

| № | Наименование объекта | Примечания |
| --- | --- | --- |
|  | Булгаковский сельсовет |
| 1 | Детский сад | 150 мест 235мест |
| 2 | Магазин |  |
| 3 | Мечеть |  |
| 4 | Столовая | 70 мест |
| 5 | Магазин |  |
| 6 | Детский сад | 50 мест |
| 7 | Магазин |  |
| 8 | Дом культуры; Библиотека | 250 мест |
| 9 | Магазин |  |
| 10 | Администрация сельсовета |  |
| 11 | Магазин |  |
| 12 | Магазин |  |
| 13 | Школа | реконструкция под ФОК |
| 14 | Стадион |  |
| 15 | Продуктовый рынок |  |
| 16 | Продуктовый рынок |  |
| 17 | Строительный рынок |  |
| 18 | Магазин «Байрам» |  |
| 19 | Рынок |  |
| 20 | Больница на 25 коек | Строительство нового корпусана 100коек |
| 21 | Церковь | Расширение территории на расчетный срок |
| 22 | Школа-лицей | 504 учеников |
| 23 | Магазин; Цех мясных полуфабрикатов |  |
| 24 | Школа | Реконструкция под начальную школу |
| 25 | Клуб | Реконструкция |
| 26 | Фельдшерско-акушерный пункт |  |
| 27 | Магазин |  |
| 28 | Школа; Детский сад | не действует |
| 29 | Церковь |  |
| 30 | Гостиница; Кафе |  |
| 31 | Магазин |  |
| 32 | Магазин | не действует |
| 34 | магазин |  |
| 34 | Магазин |  |
| 35 | Детский сад на 15 мест |  |
| 36 | Общеобразовательные школы на 1530 учащихся с внешкольными учреждениями на204 места | 2 объекта |
| 37 | Детский сад на 180 мест с бассейном 88 м2 зеркала воды |  |
| 38 | ФОК с бассейно на 275м2 зеркала воды |  |
| 39 | Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |
| 40 | Торгово- развлекательный комплекс с отделением связи и отделениями банка |  |
| 41 | Административный центр, объект социального обслуживания населения, почта, МФЦ |  |
| 42 | Спортивная школа на 250 учащихся | Реконструкция существующей общеобразовательной. |
| 43 | Торгово- развлекательный комплекс с отделением связи и отделениями банка |  |
| 44 | Гостиница |  |
| 45 | Детский сад на 70 мест |  |
| 46 | РОВД, юридическая консультация |  |
| 47 | Поликлиника с дневным стационаром на 66 коек, аптекой, Выдвижной пункт медицинской помощи на 3 автомобиля |  |
| 48 | Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |
| 49 | Клуб на 300 мест, библиотекана 100 тыс томов |  |
| 50 | Детский сад на 15 мест |  |
| 51 | Детский сад на 70 мест |  |
| 52 | Общеобразовательная школа на 190 учащихся |  |
| 53 | ФАП |  |
| 54 | Клуб на 100 мест, библиотекана 6 тыс томов |  |
| 55 | Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |
| 56 | Межшкольная столовая- заготовочная, молочная кухня | Раздаточная молочной кухни во встроенных помещениях |
| 57 | Комплексный приемный пункт прачечной и химчистки, банно- оздоровительный комплекс |  |

4.3.3. Производственное и коммунальное строительство

Проектом выделены территории для производственного и коммунально-складского строительства.

Расчёт потребности в складских территориях (для обслуживания населения сельсовета)

таблица№ 4.6

| №№ | Наименование складов | Един. измер. | Ёмкость складов | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок |
| 1 | Склады общетоварные |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Продовольственных товаров | кв.м | 19 | 269,8 | 60 | 852 |
| 1.2. | Непродовольственных товаров | « | 193 | 2740,6 | 580 | 8236 |
|  | Итого | « | 212 | 3010,4 | 640 | 9088 |
| 2 | Склады специализирные |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Холодильники распре-делительные (для хра-нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.) | тонн | 10 | 142 | 25 | 355 |
| 2.2. | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | « | 90 | 1278 | 380 | 5396 |
|  | Итого | « | 100 | 1420 | 405 | 5751 |
| 3 | Склады стройматериалов и твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Склады стройматериалов (потребительск.) | кв.м | - | - | 300 | 4260 |
| 3.2. | Склады твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - угля | « | - | - | 300 | 4260 |
| 3.2.2 | - дров | « | - | - | 300 | 4260 |
|  | Итого |  |  |  | 900 | 12780 |
|  | Всего земель |  |  |  |  | 27619 или 2,76га |

Перечень существующих  и проектируемых производственных и коммунальных территорий и объектов

таблица № 4.7

| Номер на карте ГД-2 | Наименование | Местонахождение | Класс опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03/ размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Башспирт | с. Булгаково | 4/100м |
| 2 | Промышленная территория | с. Булгаково | 4/100м |
| 3 | Котельная | с. Булгаково | 5/50м |
| 4 | Гаражи | с. Булгаково | 5/50м |
| 5 | Гаражи,МТМ, строительный цех | с. Булгаково | 4/100м |
| 6 | Кладбище | с. Булгаково | 4/100м |
| 7 | Очистные сооружения | Севернее с.Булгаково |  |
| 8 | АЗС (Отвод) | с. Булгаково | 4/100м |
| 9 | Уфимское ДРСУ, ГУП Башавтотранс | с. Булгаково | 4/100м |
| 10 | Пельменный цех | с. Булгаково | 4/100м |
| 11 | Карьер ПГС | с. Булгаково | 5/50м |
| 12 | Сельскохозяйственное предприятие | Западнее д. Дубки | 3/300м |
| 13 | Насосная станция водоснабжения | с. Булгаково | 5/15м |
| 14 | АЗС | На межселенной территории | 4/100м |
| 15 | АЗС | На межселенной территории | 4/100м |
| 16 | АЗС, мотель | На межселенной территории, | 4/100м |
| 17 | Сельскохозяйственное предприятие | севернее д. Дубки | 5/50м |
| 18 | ОАО «Мобильные системы» | д. Дубки | 5/50м |
| 19 | АЗС (Отвод) | На межселенной территории | 4/100м |
| 20 | Электроподстанция 110/10кВт | На межселенной территории, юго-восточнее с.Булгаково | 5/50м |
| 21 | Сельскохозяйственное предприятие | На межселенной территории, | 4/100м |
| 22 | Кладбище | Юго-западнее д.Камышлы | 4/100м |
| 23 | ООО «Колхоз»Заря», МТФ, КРС на 150голов | Юго-западнее д.Камышлы | 4/150м для обеспечения СЗЗ максим. 100 голов |
| 24 | Насосная станция 2-го подъема | Севернее д.Камышлы | 5/15м |
| 25 | МТФ, КРС | Южнее д. Стуколкино | 4/150м для обеспечения СЗЗ максим. 200 голов |
| 26 | Склад ГСМ | д. Стуколкино |  |
| 27 | Животноводческое предприятие | д. Песчаный | 4/100 |
| 28 | МТФ не действует | д. Песчаный | - |
| 29 | Полигон ТКО | На межселенной территории | 2/500 |
| 30 | Карьер не действует | На межселенной территории | Рекультивация территории |
| 31 | Кладбище не действует | На межселенной территории | 5/50м |
| 32 | Кладбище не действует | На межселенной территории | 5/50м |
| 33 | Кладбище | д.Фомичево | 4/100м |
| 34 | РБУ | д.Фомичево | 4/100м |
| 35 | Сельхозтехника | д.Фомичево | 4/100м |
| 36 | Склад | д.Фомичево | 5/50м |
| 37 | ООО «Ямбург-Агро» | д.Фомичево | 5/50м дивесификация |
| 38 | Кладбище | д. Песчаный | 4/100м |
| 39 | Зерноток | д.Фомичево | 5/50м |
| 40 | Мельница | д.Фомичево | 5/50м |
| 41 | Аэропорт | Аэропорт | 1/3000м |
| 42 | Питомник служебных собае | Восточнее аэропорта | 4/100м |
| 43 | Территория развития малого бизнеса | д.Фомичево | 4/100м |
| 44 | Пункт приема вторсырья | д.Фомичево | 5/50м |
| 45 | Пождепо на 2 автомобиля | с. Булгаково | 5/50м |
| 46 | ЖЭО, пунет приема вторсырья, инженерные службы | Восточнее с.Булгаково | 5/50м |
| 47 | Объекты придорожного сервиса |  | 4-5/100-50м |
| 48 | Проектируемое кладбище |  | 3/300м |
| 49 | Инвестиционные площадки промышленного, коммунального-складского, коммерческого назначения | Вдоль а/д Уфа-Оренбург | 4/100 |
| 50 | Очистные сооружения ливневой канализации |  |  |

4.4. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан – полная их интеграция в общественную жизнь.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и периодического пользования. Для этого необходимо:

1. оборудование входов в здания пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, переоборудование лифтов и подъемников в соответствии с нормативными параметрами уклонов, поручней и т.д.

2. Организация адаптированных к потребителям-инвалидам помещений досуга, специальных и тренажерных залов.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог с необходимыми элементами для маломобильных групп населения: устройство беспрепятственных пешеходных путей, площадок отдыха, специальных автостоянок возле общественных зданий.

4. При формировании участков общественных комплексов необходимо предусмотреть разделение пешеходных и транспортных потоков, непрерывность пешеходных путей.

5. В зоне стоянок личного автотранспорта следует выделять места для автотранспортных средств инвалидов.

6. При проектировании зданий, сооружений и элементов благоустройства на следующих стадиях проектирования необходимо руководствоваться положениями СП 31-102-99 «требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей».

4.5. Озеленение. Рекреация

Проектируемые зеленые насаждения в границах сельского поселения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (лесопарки, парки, скверы, озеленение прибрежной зоны);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов, общественных зданий);

- внутригрупповое озеленение (жилых дворов, производственных предприятий);

- специального назначения – эпизодического пользования (коллективные сады, санитарно-защитное озеленение)

Озелененные территории, как система озеленения сельсовета в целом, так и ее отдельные элементы, при предлагаемой проектом организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие, как планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций, так и природного окружения местности. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц и дорог, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции, создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров, улиц, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Проектом предлагается:

- проектом принят принцип сочетания зеленых насаждений общего пользования с общественными центрами;

- проектируемое санитарно-защитное озеленение призвано защитить селитебные территории от вредностей, существующих и проектируемых производственных и коммунально-складских объектов и транспорта.

Глава V. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории Булгаковского сельсовета (села Булгаково, деревень: Дубки, Камышлы, Песчаный, Стуколкино, Фомичево), на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:10000, с сечением сплошных горизонталей через 5,0м.

Рельеф территории представляет собой холмистую равнину с падением рельефа к речке Уршак и ее притокам - ручьям. Перепад рельефа составляет   92,50÷140 м.

Проектом инженерной подготовки предусматриваются следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока;

- благоустройство водотоков.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных.

Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, исключительный – 1,6 тысячных, максимальный – 35,4 тысячных. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. Водоотвод поверхностных вод осуществляется самотеком по лоткам проезжих частей улиц в пониженные места, где предусматриваются дождевые колодцы проектируемой ливневой канализации. Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными.

В местах пересечения улиц с речкой и ручьем предусматриваются водопропускные трубы.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

Глава VI. Улично-дорожная сеть и транспорт.

6.1. Внешний транспорт

Внешние транспортно-экономические связи проектируемого сельсовета на расчетный срок будут осуществляться по сети существующих и проектируемых автомобильных дорог.

Близость к ГО г.Уфа, прохождение основных трасс грузопотоков по автомобильным дорогам и территория международного аэропорта создают особую инвестиционную привлекательность территории сельсовета.

Проектом предусматривается:

- Строительство двухуровневой развязки на автодороге «Уфа-Оренбург» на существующем въезде-выезде из с.Булгаково.

- Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения от а/д «Уфа- Белорецк» в направлении с. Кабаково в соответствии с генпланом Ольховского сельсовета (трасса уточняется на последующих стадиях проектирования);

- Строительство двухуровневой развязки на автодороге «Уфа-Белорецк» в связи с проектированием вышеуказанной дороги;

- Строительство двух саморегулируемых развязок в одном уровне на трассе регионального значения Уфа-Бузовьязы.

6.2. Поселковые улицы и дороги

Улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом местности, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

В пределах границ населенных пунктов выделены главные и основные улицы, обеспечивающие связь всех функциональных зон между собой и выходы на внешние дороги и второстепенные.

В районах нового строительства основные улицы в красных линиях запроектированы шириной 25-40 метров, в существующей части 10-40 метров.

Проектом предусматривается доведение ширины проезжей части до требуемых по нормативам с учетом интенсивности движения по основным и главной улицам – 14м, тротуара – 3,0м. Ширина проезжей части второстепенных улиц 7м, тротуаров 1-1,5м. Переулки, обеспечивающие возможность пожарного проезда – 10мс 6-ти метровой проезжей частью.

Показатели уличной сети по генплану сельского поселения Булгаковский сельсовет

таблица №6.1

| № п\п | Наименование | ед. изм | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улиц и дорог (всего в границах проектирования Булгаковский С.С.) | км | -//250,79 | 293,92 |
|  | в том числе: дорога федерального значения |  | -//6,54 | 6,54 |
|  | Дорога межмуниципального значения |  | -//7,89 | 15,19 |
|  | Дороги местного значения |  | -//22,2 | 22,79 |
|  | главные и основные | « | -//15,03 | 21,1 |
|  | в жилой застройке второстепенных | « | -//199,13 | 228,3 |
| 2 | Площадь территории | га | -//9594,8 | 9594,8 |
| 3 | Площадь улиц и дорог | га | 702 | 823 |
| 4 | Плотность уличной сети (всего): | км/га | 0,026 | 0,031 |
| 5 | Площадь улиц и дорог в % от территории | % | 7,32 | 8,76 |

6.3. Общественный транспорт

Необходимость в общественном транспорте обусловлена тем, что расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования превышает 30 минутную пешеходную доступность.

Межпоселковые пассажирские перевозки осуществляет ГУП «Башавтотранс».

Движение маршрутных автобусов предусматривается по главным и основным улицам и дорогам.

Дальность пешеходных переходов до ближайшей остановки принята 500-800 метров.

Остановочные пункты запроектированы на расстоянии 400-600м, в основном в районах притяжения населения. Остановки должны быть оборудованы посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Перекрестки на пересечении основных улиц приняты регулируемые.

Пешеходное движение осуществляется по тротуарам и пешеходным дорожкам.

6.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Уровень автомобилизации на расчетный срок принят 370 легковых автомобилей на 1000 жителей. Общее количество автомобилей при населении 14,13 тыс. человек составит 5228 единиц.

Техобслуживание этих автомобилей будет осуществляться на станциях техобслуживания. Количество постов на станции техобслуживания принято из расчета 1 пост на 200 автомобилей. Их общее количество составит 26 постов, которые проектом предложено разместить на территориях придорожных сервисов.

Гаражи индивидуальных автомобилей жителей усадебной и блокированной застройки размещаются на территории усадьб. Парковочные места секционной застройки размещаются на придомовых территориях, а также на специально отведенных территориях.

Гаражи ведомственных и социальных автомобилей размещаются на территории производственных предприятий

АЗС проектируется из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей (4 колонки). Проектом учтены территории строящихся АЗС.

Открытые стоянки для временного хранения автомобилей в жилой зоне организуются за счет уширения проезжей части улиц.

Строительство автогазозаправочных станций предполагается в соответствии со схемой территориального планирования МР Уфимский район.

6.5. Трубопроводный транспорт

По территории сельсовета проходят магистральные нефтепродуктопроводы ОАО «Уралтранснефтепродукт» Их эксплуатация осуществляется по отраслевым планам.

Глава VII. Инженерное обеспечение.

7.1. Теплоснабжение

Существующее положение

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение Булгаковского сельсовета Республики Башкортостан осуществляется котельных различной мощности (таблица 1).

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 2 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Существующие котельные  (топливо – природный газ)

Таблица 1

| № п/п | № или наименование. котельной | Местополо жение котельной | Принадлежность | Назначение | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Отпуск на хоз. бытов. нужды, Гкал/час | Резерв дефицит тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная |  | ООО «ЧКХ» | Хоз.быт. | НР-18 | 5 | 3,86 | 1,6 | 2 |
| 2 | Котельная Камышлы |  | ООО «ЧКХ» | Хоз.быт. | КС-100 | 3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| 3 | Котельная больницы |  | ООО «ЧКХ» | Хоз.быт. | КС-80 | 2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Котельная лицея |  | РОНО | Хоз.быт. | РПГ-520 | 2 | 0,7 | 0,3 | 0,4 |

| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок | Булгаковский сельсовет | Таблица 2 |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (64х1,25) |  | (2,4*305) |  |  |
|  | расч. срок | 155,7929 | 80 | 4,96 | 732 | 3,6 | 17,6 |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (77х0,25) |  | (2,4x73) |  |  |
|  | расч. срок | 468,7647 | 19,25 | 9,166 | 175,2 | 1,6 | 11,7 |
|  | Всего | 624,5576 |  | 14,126 |  | 5,2 | 29,3 |
|  | расч. срок |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  |  |  | 5,7 | 31,6 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  |  |  | 4,9 | 27,3 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  |  |  | 32,2 | 93,8 |

7.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение Булгаковского сельсовета осуществляется через АГРС «Кабаково», АГРС «Таптыково».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а также на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) принята в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категорию — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям | Таблица 1 |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. | Расчетный срок |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки при централизованном ГВС (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. |  | 4,96 | 595,2 | 283,4 |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. |  | 9,166 | 2749,8 | 1249,9 |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) |  | 3646 | 11435,7 | 5578,4 |
| Итого |  |  | 14780,7 | 7111,7 |
| Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 15519,7 | 7467,3 |
| Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 776,0 | 373,4 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 814,8 | 392,0 |
| Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,0 Гкал/час 0,0 тыс. Гкал/год | 27,3 Гкал/час 93,8 тыс. Гкал/год | 13131,2 | 3819,4 |
| Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 29465,7 | 11678,7 |

7.3. Водоснабжение

В настоящее время питьевое водоснабжение Булгаковского сельсовета осуществляется от Киешкинского водозабора.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-блокированная застройка с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-строительство общественных и коммунальных зданий, оборудованных внутренним водопроводом.

Проектом предусмотрено централизованное водоснабжение всех новых территорий сельсовета, водоснабжение существующих территрий остается прежним.

Для полива проездов и городских зеленых насаждений рекомендуется использовать воду из близлежащих водоемов. Полив осуществляется поливочными машинами.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001.  Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.

Пожаротушение

Наружное пожаротушение предусматривается от сети водопровода. Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автомобильных дорог не ближе 2,5 м от края проезжей части. Расстояние между пожарными гидрантами принимается по п. 8.16 СНиП 2.04.02-84*.

Согласно таблице 1 и 6 СП 8.13130.2009 расчетное количество одновременных пожаров в с.Булгаково принято один с расходом воды на один пожар 15 л/с, в остальных — один пожар с расходом воды 10 л/с; расход воды на внутренне пожаротушение согласно таблице 1 СП 10.13130.2009 составляет 1пожар с минимальным расходом воды 2,5 л/с.

Подача полного расчетного расхода воды на тушение пожара обеспечивается при наибольшем часовом расходе воды на другие нужды.

Время тушения пожара принято 3 часа. Пополнение противопожарного запаса воды производиться в течении 24 часов.

Противопожарный запас воды хранится в общих резервуарах на площадках насосных станций.

Свободный напор в наружной сети при пожаротушении – 10 м.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

7.4. Водоотведение

В настоящее время централизованная система канализования в Булгаковском сельсовете действует только в с.Булгаково, где существует сеть канализационных коллекторов, отводящих бытовые стоки от секционной застройки, коммунально-бытовых и общественных зданий, которые без очистки сбрасываются в пруд-накопитель.

Проектом предусматривается перехват вышеупомянутых стоков и их дальнейший отвод на строящиеся БОС мощностью 5000 м3/сут.

Отвод стоков от проектируемых территорий также предусмотрен на строящиеся БОС.

Очистные сооружения включают в себя блок механической очистки, пятиступенчатую биологическую очистку, доочистку сточных вод при помощи фильтров и обеззараживание при помощи ультрафиолетового излучения.

Таким образом, сточные воды очищаются до требований, применяемых к воде рыбохозяйственного назначения.

Проектом предусматривается централизованное канализование всех новых территорий Булгаковского сельсовета.

На территории сельсовета предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемых канализационных насосных станций, далее стоки по напорным коллекторам направляются на существующие ОС.

Также на территории сельсовета действуют БОС спиртзавода Уфимского СВК ОАО «Башспирт» мощностью 400 м3/сут. Очистные сооружения обеспечивают очистку только собственных хоз-бытовых и производственных сточных вод. Выпуск очищенных стоков производится в р.Уршак.

Производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 2 СП 31.13330.2012.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1

Таблица 1 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок.

|  |  |  |  | Водопотребление | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Средний расход ст.вод л/с | Максим. секунд расход л/с |
| 1 | с. Булгаково сущ. расчетный срок | 5502 11350 | 200 230 | 1100,4 2610,5 | 1320,48 3132,6 | 94,08 201,58 | 26,13 56,00 | 1100,4 2610,5 | 1320,48 3132,6 | 12,74 30,21 | 37,83 80,97 |
| 2 | д.Дубки сущ. расчетный срок | 224 360 | 160 160 | 35,84 57,6 | 43,008 69,12 | 7,27 9,85 | 2,02 2,74 | 35,84 57,6 | 43,008 69,12 | 0,41 0,67 | 1,24 2,00 |
| 3 | д.Камышлы сущ. расчетный срок | 876 1100 | 160 160 | 140,16 176 | 168,192 211,2 | 17,66 20,70 | 4,91 5,75 | 140,16 176 | 168,192 211,2 | 1,62 2,04 | 4,87 6,11 |
| 4 | д.Песчаный сущ. расчетный срок | 212 0 | 160 0 | 33,92 0 | 40,704 0 | 7,00 0,00 | 1,94 0,00 | 33,92 0 | 40,704 0 | 0,39 0,00 | 1,18 0,00 |
| 5 | д.Стуколкино сущ. расчетный срок | 546 546 | 160 160 | 87,36 87,36 | 104,832 104,832 | 12,79 12,79 | 3,55 3,55 | 87,36 87,36 | 104,832 104,832 | 1,01 1,01 | 3,03 3,03 |
| 6 | д.Фомичево сущ. расчетный срок | 272 770 | 160 160 | 43,52 123,2 | 52,224 147,84 | 8,20 16,11 | 2,28 4,48 | 43,52 123,2 | 52,224 147,84 | 0,50 1,43 | 1,51 4,28 |
|  | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сущ. |  |  |  | 172,94 | 14,70 | 4,08 |  | 172,94 | 1,67 | 4,97 |
|  | расчетный срок |  |  |  | 366,56 | 26,10 | 7,25 |  | 366,56 | 3,54 | 9,64 |
|  | Итого сущ. | 7632 |  |  | 1902,38 | 161,70 | 44,92 |  | 1902,38 | 18,35 | 54,63 |
|  | Итого на расчетный срок | 14126 |  |  | 4032,15 | 287,14 | 79,76 |  | 4032,15 | 38,89 | 106,04 |

Ливневая канализация

Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы.

На схеме показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть, как закрытого, так и открытого типа.

Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.

Разобщенность отдельных жилых, значительные размеры водосборных площадей, а также условия рельефа не позволяют организовать очистку на единых централизованных очистных сооружениях дождевой канализации.

В проекте принято строительство 4-ех очистных сооружений закрытого типа, разработанного НПП «Полихим» (Санкт-Петербург). Сброс очищенных поверхностных вод предусмотрен в р.Уршак.

На следующей стадии проектирования необходимо заказать проекты «Схемы дождевой канализации» каждого населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений и их мощность.

Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий перед выпуском в городскую сеть дождевой канализации должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

7.5. Электроснабжение

Существующее положение

Система электроснабжения Булгаковского сельсовета Уфимского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 35 кВ и выше), понижающие подстанции, распределительные сети (линии напряжением 6-10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6-10/0,4 кВ).

Прохождение ВЛ по населенной местности выполнено в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Булгаковского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих подстанций сельсовета.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций:

| ТП1 | 60 кВА |
| --- | --- |
| ТП2 | 60 кВА |
| ТП3 | 60 кВА |
| ТП4 | 60 кВА |
| ТП5 | 60 кВА |
| ТП6 | 60 кВА |
| ТП7 | 160 кВА |
| ТП8 | 160 кВА |
| ТП9 | 160 кВА |
| ТП10 | 160 кВА |
| ТП11 | 160 кВА |
| ТП12 | 40 кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтным ВЛ-6(10) кВ.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ.

Подключение района Новобулгаково будет происходить к существующей сети 6-10 кВ, на существующую опору устанавливается кабельная муфта и разъединитель.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице:

|  | Расчетный срок* |
| --- | --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт Сохранено | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Булгаковский сельсовет | 2840,292 | 1970,0882 | 4780,3802 |
|  | В т.ч. с. Булгаково | 2395,25 | 1729,3138 | 4124,5638 |

*Без учета промышленных предприятий

7.6. Телефонизация. Теле-, радиофикация

Существующее положение

В настоящее время телефонизация Булгаковского сельсовета Уфимского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих АТС.

В сельсовете линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от проектируемых АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

|  | Расчетный срок* |
| --- | --- |
| № | Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон |
| 1 | Булгаковский сельсовет | 2974 | 8115 |
|  | В т.ч. с. Булгаково | 2607 | 6627 |

*Без учета промышленных предприятий

Для обеспечения проектного числа абонентов, проектом предусматривается строительство автоматизированной телефонной станции (АТС).

Места размещения проектируемых АТС и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения.

Подключение проектируемых АТС будет осуществляться к существующей сети телефонной связи.

Теле-, радиофикация

Проектное решение

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

- Проектируемое количество новых теле,- радиоточек

на расчетный срок* - 3000 шт.

*Без учета промышленных предприятий.

Глава VIII. Охрана окружающей среды.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов — защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными предприятиями и автотранспортом, снижения уровня шума, освоение непригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя их необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1.Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории:

- природовосстанавливающие

- природообразующие

Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории основано на комплексной оценке существующего состояния среды.

8.1.Охрана воздушного бассейна

Определяющим фактором качества воздуха является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников --- предприятий и организаций и передвижных источников — транспортных средств — в виде автомобильного транспорта.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств.

Создание и соблюдение режимов санитарно-защитных зон — необходимое условие обеспечения благоприятных жилищных условий. Основными предложениями в область охраны атмосферного воздуха сводятся к следующимс:

Транзитное движение транспорта через населенные пункты исключается.

Грузовое движение осуществляется по федеральным, региональным и межмуниципальным трассам. С целью исключения шума санитарно-защитные зоны от автодорог максимально озеленяются.

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Контроль за работой автотранспорта, перевод его на более прогрессивное топливо также служит поставленной задачей.

Проектом также предлагается:

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятия;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха.  Мониторинг включает следующие основные направления деятельности:

- наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую природную среду и за ее состоянием;

- оценку фактического состояния природной среды;

- прогноз развития состояния природной среды и оценку этого развития.

Таким образом, мониторинг - это система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, не включающая управление качеством окружающей среды, но дающая необходимую информацию для такого управления и выработки инженерных методов защиты окружающей среды.

Наиболее универсальным подходом к определению структуры системы мониторинга антропогенных изменений является его разделение на блоки: "Наблюдения", "Оценка фактического состояния", "Прогноз состояния", "Оценка прогнозируемого состояния».

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, и на сопредельных территориях приведены ниже.

Перечень существующих и проектируемых производственных и коммунальных территорий и объектов

таблица № 8.1

| Номер на карте ГД-2 | Наименование | Местонахождение | Класс опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03/ размер СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Башспирт | с. Булгаково | 4/100м | Озеленение территории, запрет нового жилищного строительства |
| 2 | Промышленная территория | с. Булгаково | 4/100м | Озеленение территории |
| 3 | Котельная | с. Булгаково | 5/50м | Озеленение территории |
| 4 | Гаражи | с. Булгаково | 5/50м | Озеленение территории |
| 5 | Гаражи,МТМ, строительный цех | с. Булгаково | 4/100м | Озеленение территории, вынос предприятия по мере амортизации |
| 6 | Кладбище | с. Булгаково | 4/100м | Озеленение прилегающей территории территории |
| 7 | Очистные сооружения | Севернее с.Булгаково |  |  |
| 8 | АЗС (Отвод) | с. Булгаково | 4/100м |  |
| 9 | Уфимское ДРСУ, ГУП Башавтотранс | с. Булгаково | 4/100м |  |
| 10 | Пельменный цех | с. Булгаково | 4/100м |  |
| 11 | Карьер ПГС | с. Булгаково | 5/50м |  |
| 12 | Сельскохозяйственное предприятие | Западнее д. Дубки | 3/300м |  |
| 13 | Насосная станция водоснабжения | с. Булгаково | 5/15м |  |
| 14 | АЗС | На межселенной территории | 4/100м |  |
| 15 | АЗС | На межселенной территории | 4/100м |  |
| 16 | АЗС, мотель | На межселенной территории, | 4/100м |  |
| 17 | Сельскохозяйственное предприятие | севернее д. Дубки | 5/50м |  |
| 18 | ОАО «Мобильные системы» | д. Дубки | 5/50м |  |
| 19 | АЗС (Отвод) | На межселенной территории | 4/100м |  |
| 20 | Электроподстанция 110/10кВт | На межселенной территории, юго-восточнее с.Булгаково | 5/50м |  |
| 21 | Сельскохозяйственное предприятие | На межселенной территории, | 4/100м |  |
| 22 | Кладбище | Юго-западнее д.Камышлы | 4/100м |  |
| 23 | ООО «Колхоз»Заря», МТФ, КРС | Юго-западнее д.Камышлы | 4/150м | на 100голов |
| 24 | Насосная станция 2-го подъема | Севернее д.Камышлы | 5/15м |  |
| 25 | МТФ, КРС | Южнее д. Стуколкино | 4/150м |  |
| 26 | Склад ГСМ | д. Стуколкино |  |  |
| 27 | Животноводческое предприятие | д. Песчаный | 4/100 |  |
| 28 | МТФ не действует | д. Песчаный | - |  |
| 29 | Полигон ТКО | На межселенной территории | 2/500 |  |
| 30 | Карьер не действует | На межселенной территории |  | Закрытие, рекультивация территории |
| 31 | Кладбище не действует | На межселенной территории | 5/50м | Мемориальная зона |
| 32 | Кладбище не действует | На межселенной территории | 5/50м | Мемориальная зона |
| 33 | Кладбище | д.Фомичево | 4/100м |  |
| 34 | РБУ | д.Фомичево | 4/100м | Озеленение территории |
| 35 | Сельхозтехника | д.Фомичево | 4/100м | Озеленение территории |
| 36 | Склад | д.Фомичево | 5/50м |  |
| 37 | ООО «Ямбург-Агро» | д.Фомичево | 5/50м | не действует |
| 38 | Кладбище | д. Песчаный | 4/100м | закрытие(выселение постоянно проживающего населенияиз д. Песчаный) |
| 39 | Зерноток | д.Фомичево | 5/50м | Выселение постоянно проживающего населения из д. Песчаный и д. Стуколкино) |
| 40 | Мельница | д.Фомичево | 5/50м |  |
| 41 | Аэропорт | Аэропорт | 1/3000м |  |
| 42 | Питомник служебных собае | Восточнее аэропорта | 4/100м |  |
| 43 | Территория развития малого бизнеса | д.Фомичево | 4/100м |  |
| 44 | Пункт приема вторсырья | д.Фомичево | 5/50м |  |
| 45 | Пождепо на 2 автомобиля | с. Булгаково | 5/50м |  |
| 46 | ЖЭО, пунет приема вторсырья, инженерные службы | Восточнее с.Булгаково | 5/50м |  |
| 47 | Объекты придорожного сервиса |  | 4-5/100-50м |  |
| 48 | Проектируемое кладбище |  | 3/300м |  |
| 49 | Инвестиционные площадки промышленного, коммунального-складского, коммерческого назначения | Вдоль а/д Уфа-Оренбург | 4/100 |  |
| 50 | Очистные сооружения ливневой канализации |  |  |  |

8.2. Охрана водных ресурсов

а) поверхностные воды

Охрана водных объектов регулируется Водным кодексом РФ.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров

Таким образом, ширина водоохранной зоны·реки р.Уршак-200м

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Ширина прибрежных полос рек, протекающих по территории СП Булгаковский сельсовета-50м

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным к централизованным системам водоотведения (канализации), централизованным (ливневым) системам водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным Кодексом. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими федеральными законами.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

б) подземные воды

Водоснабжение населения Булгаковского сельского поселения осуществляется от Киешкинского водозабора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Охрана водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территория санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Для предотвращения загрязнения водоносного горизонта, вокруг водных объектов должно предусматриваться водоохранное озеленение размерами согласно ст.65 Водного кодекса Российской Федерации, со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. Также для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо устройство полного канализования населения и выполнение требований, описанных в ст.59 Водного кодекса Российской Федерации.

В целях предотвращения загрязнения источников водоснабжения от них устанавливаются пояса санитарной охраны. В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Территория сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан находится в границах зоны санитарной охраны Затонского водозабора и водопровода МУП «Уфаводоканал». В границах второго пояса находится территория села Булгаково, третий пояс проходит по линии Стуколкино – Искино – Локотки.

Мероприятия по первому поясу

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
    Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
       Мероприятия по второму и третьему поясам
Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.
Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.
Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

8.3 Охрана почв, растительности, лесов

К числу охранных мероприятий по охране лесов относится

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных вырубок, сенокошения, выпаса скота;

- строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в ведении лесничества, осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

- тушение лесных пожаров;

- противопожарная профилактика (опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.).

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах лесничества осуществляется:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

8.4. Санитарная очистка территории

По данным республиканского кадастра отходов производства и потребления на территории Булгаковского сельсовета имеется несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), расположенная вблизи д. Фомичево Уфимского района, приблизительные географические координаты 54.52284100 с.ш. 55.82334600 в.д.

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 23.09.2019 № УГ-310 «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года» срок ликвидации несанкционированных свалок установлен до 2024 года.

С 01.01.2019 года сбор и вывоз ТКО, образующихся на территории муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» на полигон ТКО п. Новые Черкассы, приблизительные географические координаты 54.87983000 с.ш. 56.14051500 в.д., включенный в государственный реестр объектов размещения отходов № 02-00115-З-00964-011215, что  соответствует  территориальной схеме обращения с отходами в Республике Башкортостан, утвержденной Приказом Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 30.12.2019 № 1198п,

В соответствии с требованиями части 8 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается распоряжением правительства РФ от 25 июля 2017 года N 1589-р. В распоряжении указаны даты вступления в силу данного документа в зависимости от вида компонента.

В соответствии Федеральным законом от 26.07.2019 N 225-ФЗ индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, осуществляют обращение с данными отходами самостоятельно при наличии в собственности или на ином законном основании объектов обезвреживания и (или) размещения отходов I и II классов опасности. В иных случаях индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, передают данные отходы федеральному оператору в соответствии с договорами на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности.

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

· сокращение объемов образования отходов;

· предотвращение образования отходов;

· рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

· селективный сбор и удаление за пределы населенного пункта твердых коммунальных отходов (мусора);

· сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

· обезвреживание отбросов;

· уборка улиц и площадей;

· общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

В соответствии со ст. 24.6 Федерального закона от 24июня 1998 года №89-ФЗ» Об отходах производства и потребления» твердые коммунальные отходы-  отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

В настоящее время Постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 №61принята государственная программа «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан, которая объединяет 3 подпрограммы: «Обеспечение неистощительного природопользования в Республике Башкортостан», «Экологическая безопасность Республики Башкортостан», «Обеспечение реализации государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан»

Мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

В данном проекте расчет накопления твердых коммунальных отходов произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

Коммунальные отходы

Таблица №8.2

| Наименование отходов | Количество коммунальных отходов |
| --- | --- |
|  | кг | л |
|  | На 1 чел./год | Всего в год | На 1 чел./год | Всего в год |
| Общее количество по городскому округу, поселению с учетом общественных зданий | 280 (или 1,95куб.м на чел/год) | 3956,4т/год (27,55тыс. куб.м) | 1400 | 19782т/год |

На расчетный срок предусмотрено полное канализование малоэтажного индивидуального жилого фонда.

Морфологический состав ТКО

Таблица № 8.3

| Компонент | % по массе | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27-37 30 | 1186,92 |
| Бумаги, картон | 37-41 40 | 1582,56 |
| Дерево | 1-2 1 | 39,56 |
| Металлолом | 4-6 5 | 197,83 |
| Текстиль | 3-5 5 | 197,83 |
| Кости | 1-2 2 | 79,12 |
| Стекло | 2-3 3 | 118,68 |
| Кожа, резина | 0,5-1 1 | 39,56 |
| Камни, штукатурка | 0,5-1 1 | 39,56 |
| Пластмасса | 5-6 5 | 197,83 |
| Прочие | 1-2 2 | 79,12 |
| Отсев | 5-7 5 | 197,83 |
| Всего | 100 | 3956,4т/год |

Мусор из домовладений удаляют на специально оборудованные контейнерные площадки, затем - специальным мусороперевозным транспортом на полигон ТКО по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

14,13тыс.чел.х 50 кг/год = 706,5т/год=4,92тыскуб.м/год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Селективный сбор ТКО

Проектом предлагается

· организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

· создание на территории населенного пункта сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

· создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления, а так же постановлением  Правительства Республики Башкортостан от 22.01.2018  №25,  в целях реализации полномочий в области обращения с отходами органы местного самоуправления ответственны за: создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО; организацию экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с ТКО.

Для накопления утилизируемых компонентов ТКО на контейнерных площадках устанавливаются специальные емкости, обеспечивающие размещение в них только определенного вида отходов. При этом соблюдаются следующие условия:

контейнеры должны иметь цветовую индикацию и соответствующую маркировку.

конструкция контейнеров должна не допускать попадания внутрь атмосферных осадков, проникновения животных и по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

· ·контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

·Пункты приема вторсырья размещаются в пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб города.

В соответствии с Правилам обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681, органы местного самоуправления организуют сбор и определяют место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также осуществляют их информирование.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Бкон = Пгод х T х К1(365 х V), где

Пгод — годовое накопление ТКО, м3

Т — периодичность удаления отходов, сут

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25

V — вместимость контейнера, м3

Ботн. х К2, где К2 равен 1,05, учитывает число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Бкон. = ((27550 х 1х 1,25) / 365х 0,75) х 1,05 = 120 контейнеров (с учетом селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается).

Ббунк. = ((4920х 1х 1,25) / 365х 1,5) х 1,05 =11 бункеров

Расположение контейнерных площадок уточняется на стадиях проект планировки, проект межевания территорий.

Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО:

М=Пгод/ (365 х Псут х Кисп), где

Пгод — количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течении года, м3

Псут — емкость кузова данного вида мусоровоза, м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут = РхЕ, где

Р -число рейсов в сутки

Е -количество отходов, перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле

Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где

Т — продолжительность смены, час;

Тпз — время, затраченное в гараже подготовительные работы, час;

То — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час;

Тпог. - продолжительность погрузки, час;

Траз. - продолжительность разгрузки, час;

Тпрб. - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час;

Р=(8-(0,5+0,5))/(0,5+0,5+1)=3,5~4 - число рейсов;

Псут = 4х20,6 х2= 164,8м3— суточная производительность мусоровоза с учетом уплотнения.

М=(27550+4920)/365х164,8х0,8=1 мусоровоз

Маршрутизация движения, собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Централизованный сбор и вывоз ТКО с территории сельского поселения на расчетный период планируется обеспечивать региональным оператором, в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами на полигон близ деревни Сергеевка. Лицензия №02№00148 от 19.03.2015, внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

Зона регионального оператора № 1

| № п/п | Наименование МО (ГО) | Наименование объекта | Населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный район Уфимский район | МСУ, полигон ТКО переходного периода, планируемый МПП | с. Сергеевка | 02:47:000000:280 02:47:050801:7 02:47:050801:64 |
|  |  | ММЦОО | п. Новые Черкассы | 02:55:030709:0004 02:55:030709:99 |

Рекультивация закрытых полигонов – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды. Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов - процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Рекультивация полигонов выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап включает в себя исследования свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.

- Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений

В настоящее время жидкие отходы из неканализованных домовладений вы возятся ассенизационным вакуумным транспортом.  На расчетный срок предусмотрено полное канализование малоэтажного индивидуального жилого фонда.

8.5. Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в сельском поселении являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 110 КВ, 35 КВ. В целях защиты населения устанавливаются санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 110 КВ - 20 м, для ВЛ 35 КВ - 15 м. Санитарные разрывы от подстанций устанавливаются в зависимости от мощности трансформаторов.

Глава IХ. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сельского поселения

При разработке документов территориального планирования Республики Башкортостан должны выполняться требования по организации безопасности жизнеобеспечения населения, пожарной безопасности, изложенные в нормах проектирования Российской Федерации, согласно Федеральному закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г №68-ФЗ (с изменениями на 25 ноября 2009 года).

9.1 Пожарная безопасность. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС

При разработке данного проекта учтены все необходимые требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-Фз, а также Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г. № 123-ФЗ и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», РНГП РБ «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан». А именно:

- соблюдены противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями;

- предусмотрена возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, доступ пожарных с автолестниц и автоподъемников.

- на территории сельсовета имеются источники наружного противопожарного водоснабжения, это река Уршак, к которым должны быть предусмотрены подъезды для забора воды пожарными машинами;

-На территории сельского поселения запроектировано пождепо по 2 автомобиля в с. Булгаково, что позволить соблюсти технический регламент по нормативному времени прибытия (20 мин. для сельской местности).

- ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров

- тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее 15Х15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

- на территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра.

- противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов должно быть не менее 15 метров.

Предусмотрена защита от удара молнии проектируемых объектов.

Территория сельского поселения Булгаковский сельсовет находится в зоне возможного опасного радиоактивного загрязнения.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций могут являться: промышленные предприятия ГО г.Уфа и Уфимского района, автомагистрали, по которым осуществляется перевозка взрывопожароопасных грузов, автостоянки, АЗС и АГЗС, магистральные трубопроводы, газопроводы высокого и низкого давления, газораспределительные пункты а также гидротехнические сооружения.

Системы инженерно-транспортного обеспечения территории запроектированы с учетом действующих норм. Объект должен включаться в общегосударственную систему оповещения (радио, телефон, факс, телевидение).

Для летних месяцев характерны ливневые дожди, часто сопровождающиеся грозами, градом и штормовыми ветрами. Наиболее активная грозовая деятельность развивается в июне-июле. Практически 1 раз в 2-3 года на территории района возникают ураганные ветра, которые приводят к частичным разрушениям объектов сельскохозяйственного значения, строений.

Основными мероприятиями по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера являются:

-разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;

-подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий техногенного характера;

-своевременное обнаружение очагов опасности, определение его границ, локализация и ликвидация последствий;

-содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

-поддержание в постоянной технической исправности и готовности техники;

-санитарная обработка населения и обеззараживание техники, защита рабочих и служащих от АХОВ (аварийно-химически-опасные вещества);

-снабжение населения средствами, снижающими или предупреждающими действие поражающих факторов и своевременное оказание медицинской помощи пораженным;

- организация лабораторного контроля за зараженностью объектов внешней среды;

- устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растекание горючей жидкости вокруг емкостей с горючими веществами;

- устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растекание горючей жидкости вокруг мест добычи нефти;

- эвакуация сельскохозяйственных животных из хозяйств, расположенных в зонах возможных сильных поражений;

- защита сельскохозяйственных растений от заражения радиоактивными, химическими веществами.

- защита от удара молнии проектируемых объектов.

Глава Х. Первая очередь строительства

В первую очередь строительства включены:

-кварталы с.Булгаково, д.Дубки, д. Камышлы,д. Фомичево, в том числе отводы и начатое строительство - застройка индивидуальными жилыми домам и кварталы многоквартирной застройки;

Всего на 1 очередь предлагается построить 93,0тыс м2общей площади/ 2140квартир (В соответствии с ранее разработанными проектами планировок)

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди*

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди рассчитана по укрупнённым показателям

таблица №10.1

| №№ | Наименование | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство | 3813 |
| 2 | Социальное и культурно-бытовое строительство | 1907 |
| 3 | Инженерная инфраструктура и благоустройство | 858 |
|  | Всего | 6578 |

Примечание: * уточняется на последующих стадиях проектирования.

Глава XI. Основные технико-экономические показатели

| № № | Показатели | Единица измерения | Ранее утвержденный генплан// существующее положение | Расчетный срок строительства 2040т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория сельсовета всего в том числе: | га | 9594,8//9594,8 | 9594,8 |
| 1.1 | -территории населённых пунктов всего | « | 1721,22//1537,0 | 1543,25 |
| 1.2 | -прочие территории в границах сельсовета | « | 7873,58/8057,8 | 8051,55 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -коллективные сады | « | 933,3//933,3 | 933,3 |
|  | -территория аэропорта с учетом ранее оформленного отвода под расширение |  | 789,12//789,12 | 789,12 |
|  | -кладбища за чертой населённых пунктов | « | 22,56//2,56 | 22,56 |
|  | -производственные зоны за чертой населённых пунктов | « | 35,19//35,19 | 255,19 |
|  | -леса(ГЛФ) |  | 510,91//522,44/ | 510,91 |
|  | -прочие | « | 5582,47//5775,19 | 5540,47 |
| 2 | Территории населённых пунктов всего | га | 2494,14/- | 2504,61/- |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | с. Булгаково | га | 1027,05//1049,65 | 1048,97 |
| 2.2 | д. Дубки |  | 75,20//75,20 | 73,79 |
| 2.3 | д. Камышлы | га | 347,75//159,07 | 169,90 |
| 2.4 | д. Песчаный | « | 44,06//44,06 | 44,11 |
| 2.5 | д. Стуколкино | « | 73,33//72,02 | 72,28 |
| 2.6 | д. Фомичево | « | 153,43//137,00 | 134,20 |
|  |  | « |  |  |
| 3 | Население всего по сельсовету | тыс.чел. | 7,632 | 14,026 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | с. Булгаково | « | 5502 | 11350 |
| 3.2 | д. Дубки | « | 224 | 360 |
| 3.3 | д. Камышлы | « | 876 | 1100 |
| 3.4 | д. Песчаный | « | 212 | 0 |
| 3.5 | д. Стуколкино |  | 546 | 546 |
| 3.6 | д. Стуколкино |  | 272 | 770 |
| 4 | Общая площадь жилого фонда, всего по сельсовету | тыс.кв.м/ квартир,шт. | -//439,21/4284 | 624,56/6762 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | -индивидуальная застройка с участками |  | 344,81/2396 | 445,14/3405 |
|  | -секционная застройка |  | -//94,40/1888 | 155,79/3116 |
|  | блокированная многоквартирная |  |  | 23,63/241 |
| 4.2 | Новое строительство всего | « |  | -//185,34/2478 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками |  |  | -//100,33/1009 |
|  | -секционная застройка |  |  | -//61,39/1228 |
|  | блокированная многоквартирная |  |  | -//23,63/241 |
|  | с. Булгаково | « | -//339,06/3350 | 494,41/5522 |
|  | -индивидуальная застройка с участками |  | -//244,66/1462 | 314,99/2165 |
|  | -секционная застройка |  | -//94,400/1888 | 155,79/3116 |
|  | -блокированная многоквартирная |  |  | 23,63/241 |
|  | д. Дубки | « | -//13,16/145 | 18,06/195 |
|  | -индивидуальная застройка с участками |  | -//13,16/145 | 18,06/195 |
|  | д. Камышлы | « | -//35,13/392 | 42,79/470 |
|  | -индивидуальная застройка с участками |  | -//35,13/392/ | 42,79/470 |
|  | д. Песчаный |  | -//2,71/74 | 2,71/74 |
|  | -индивидуальная застройка с участками |  | -//2,71/74 | 2,71/74 |
|  | д. Стуколкино |  | -//16,31/221 | 16,31/221 |
|  | -индивидуальная застройка с участками |  | -//16,31/221 | 16,31/221 |
|  | д. Фомичево |  | -//32,84/102 | 50,27/280 |
|  | индивидуальная застройка с участками |  | -//32,84/102 | 50,27/280 |
| 4.3 | Жилищная обеспеченность средняя | кв.м/чел. | -//57,5 | 44,2 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | Мест | -//435 | 778/55,06 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | -//504 | 1528//108,14 |
| 5.3 | Внешкольные учреждения | мест | -//- | 204/14,4 |
| 5.4 | стационар | коек | -//25 | 19113,5 |
| 5.5 | Поликлиники( Врачебные амбулатории, ФАП) - всего/1000 чел | пос/см | -//75 | 265/18,75 |
| 5,6 | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобилей | -//- | 3/0,21 |
| 5.7 | Аптеки | объект | -//- | 3 |
| 5.8 | Социальное обслуживание населения | объект | -//- | 1 |
| 5.9 | Спортивные залы, всего/1000 чел | кв.м | -//510 | 2261/160 |
| 5.10 | Бассейны, всего/1000 чел | кв.м | -//- | 365/25,8 |
| 5.11 | Центры досуга/1000 чел | посещений | -//250 | 1130/80 |
| 5.12 | Кинотеатры/1000чел | мест | -//-Зрит. зал в ДК | 350/24,8 |
| 5.13 | Библиотеки | Тыс. томов | -//- | 106/7,5 |
| 5,14 | ЖЭО | объект | -//- | 1 |
|  | Пункт приема вторсырья | объект | -//- | 1 |
| 5.15 | пождепо | машин | -//2 | 2 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность улиц и дорог (всего в границах проектирования Булгаковский С.С.) | км | -//250,79 | 293,92 |
|  | в том числе: дорогга федерального значения |  | -//6,54 | 6,54 |
|  | Дорога межмуниципального значения |  | -//7,89 | 15,19 |
|  | Дороги местного значения |  | -//22,2 | 22,79 |
|  | главные и основные | « | -//15,03 | 21,1 |
|  | в жилой застройке второстепенных | « | -//199,13 | 228,3 |
| 6.2 | Площадь территории | га | -//9594,8 | 9594,8 |
| 6.3 | Площадь улиц и дорог | га | 702 | 823 |
| 6.4 | Плотность уличной сети (всего): | км/га | 0,026 | 0,031 |
| 6.5 | Площадь улиц и дорог в % от территории | % | 7,32 | 8,76 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление максимальное суточное - всего | куб м/ сут. |  | 4032,15 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |
| 7.2.1 | Общее поступление сточных вод максимальное суточное –всего | куб.м/ сут. |  | 4032,15 |
| 7.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- |  |  |
| 7.3 | Электроснабжение (без учета промышленных предприятий) | Нагрузка, кВт |  | 4780,3802 |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление тепла | Гкал/ час |  | 27,3 |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1 | Потребление газа - всего | Тыс.куб.м/ год |  | 29465,7 |
| 7.6 | Связь | Номеров |  | 8115 |
| 7.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 7.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.8.1 | Объем твердых бытовых отходов | т/год |  | 3954,4 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | т/год //% |  | 2490,53//63 |
|  | Объем жидких бытовых отходов | т/год |  | 19782 |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1 | Общая площадь действующих кладбищ | Га | -//5,49 | 22,56 |
| 9 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных зон | Га | -//- | 25,35 |
| 8.4 | Озеленение водоохранных зон | Га | -//- | 434 |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений (без учета промышленного строительства)** | Млн. руб. |  | 6578 |

Примечание: баланс земель рассчитан графически в программе ГИСИнГЕО

Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, планируемых к переводу в земли населенного пункта на расчетный срок в границах сельского совета

| № | Населенный пункт | Кадастровый номер участка, вошедшего в состав населенного пункта | Площадь всего участка, га | Категория существующая/Вид использования участка по документу | Категория перевода | Кадастровая стоимость участка / стоимость м2, руб. | Площадь участка, планируемого к переводу в иные категории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Фомичево | 02:47:31411 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 4,70 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4,70 |
| 2 | д.Дубки | 02:47:000000:11315 | 20,00 | Земли сельскохозяйственного назначения/Для ведения садоводства | Земли населенных пунктов | 39 859 188,89/199,07 | 20,00 |
|  |  | 02:47:031201:29 | 0,15 | Земли сельскохозяйственного назначения/Для строительства индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов | 19170/12,78 | 0,15 |
|  |  | 02:47:031302:51 | 0,15 | Земли сельскохозяйственного назначения/Для строительства индивидуального дома | Земли населенных пунктов | 19170/12,78 | 0,15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20,30 |
| 3 | д.Камышлы | 02:47:030601:775 | 4,10 | Земли сельскохозяйственного назначения/растениеводство | Земли населенных пунктов | 241269.84/5,91 | 4,10 |
|  |  | 02:47:030601:630 | 2,90 | Земли сельскохозяйственного назначения/ хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Земли населенных пунктов | 191848,8/6,6 | 2,90 |
|  |  | 02:47:030601 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9,50 |
| 4 | с.Булгаково | 02:47:030901 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
|  | Итого по сельсовету |  |  |  |  | 34,53 |

Перечень земельных участков населенных пунктов, планируемы к переводу в земли сельскохозяйственного назначения

| № | Населенный пункт | Кадастровый номер участка, вошедшего в состав населенного пункта | Площадь всего участка, га | Категория существующая/Вид использования участка по документу | Категория перевода | Кадастровая стоимость участка / стоимость м2, руб. | Площадь участка, планируемого к переводу в иные категории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Фомичево | 02:47:031411:764 | 1,12 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 62055,84/5,52 | 1,12 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 1,12 |

Перечень земельных участков, сельскохозяйственного назначения планируемых к переводу в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

| Кадастровый номер участка, вошедшего в состав населенного пункта | Наименование функциональной зоны | Площадь всего участка, га | Категория существующая | Категория перевода | Площадь участка, планируемого к переводу в иные категории, га | Краткое обоснование выбранного варианта размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:47:000000:631 | Инвестиционная площадка для малого бизнеса | 149,05 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 149,05 | 1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета; 2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района; 3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения; 4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения; 5)иных вариантов размещения не имеется. |
| 02:47:031301:1062 | Инвестиционная площадка для малого бизнеса | 23,57 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 23,57 | 1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета; 2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района; 3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения; 4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения; 5)иных вариантов размещения не имеется. |
| 02:47:031301:25 | Инвестиционная площадка для малого бизнеса | 58,51 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 29,19 | 1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета; 2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района; 3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения; 4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения; 5)иных вариантов размещения не имеется. |
| 02:47:000000:10908 | Инвестиционная площадка для малого бизнеса | 59,91 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли про-мышленно-сти, энерге-тики, транс-порта, свя-зи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-ния косми-ческой дея-тельности, земли обо-роны, без-опасности и земли иного специаль-ного назна-чения | 25,70 | 1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета; 2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района; 3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения; 4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения; 5)иных вариантов размещения не имеется. |
| 02:47:000000:634 | Инвестиционная площадка для малого бизнеса | 58,51 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли про-мышленно-сти, энерге-тики, транс-порта, свя-зи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-ния косми-ческой дея-тельности, земли обо-роны, без-опасности и земли иного специаль-ного назна-чения | 12,5 | 1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета; 2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района; 3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения; 4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения; 5)иных вариантов размещения не имеется. |
| 02:47:031301:723 | Инвестиционная площадка для малого бизнеса | 11,05 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 11,05 | 1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета; 2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района; 3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения; 4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения; 5)иных вариантов размещения не имеется. |
| 02:47:000000:10911 | Кладбище | 51,22 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 7 | 1)образование нового кладбища в связи с отсутствием мест для захоронения; 2)иных вариантов размещения не имеется. |
| 02:47:000000:10912 | Кладбище | 55,77 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 3,4 | 1)образование нового кладбища в связи с отсутствием мест для захоронения; 2)иных вариантов размещения не имеется. |
| 02:47:000000:10913 | Кладбище | 67,74 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 9,5 | 1)образование нового кладбища в связи с отсутствием мест для захоронения; 2)иных вариантов размещения не имеется. |
| 02:47:030801 | Территория существующего аэропорта | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 206,54 | Размещение существующего аэропорта |
| 02:47:000000:6538 | Территория существующего кладбища | 176,08 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,85 | Территория существующего кладбища северо-восточнее д.Фомичево |
| 02:47:030801 | Территория существующего кладбища | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,1 | Существующее кладбище восточнее СНТ Тюльпан |
| Часть земельного участка 02:47:000000:6554 и часть кадастрового квартала 2:47:031411 | Территория существующего кладбища | 183,9/- | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,2 | Существующее кладбище восточнее СНТ Тюльпан |
| Часть земельного участка 02:47:030901:1 и часть кадастрового квартала 02:47:030901 | Расширение существующих очистных сооружений | 80,0/- | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,66 | Расширение существующих очистных сооружений, в связи с возрастанием требуемой мощности |
| Итого по сельсовету | 479,31 |  |

Проектный баланс земель территории СП Булгаковский сельсовет

| Категории земель | Существующее положение, га | На расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 7084,34 | 6571,62 |
| Земли населенных пунктов | 1683,84 | 1717,25 |
| Земли промышленности | 468,65 | 947,96 |
| Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| Земли лесного фонда | 358,15 | 358,15 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли запаса | - | - |
| Итого по сельсовету | 9594,98 | 9594,98 |

# Text boxes

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

Кладбище восточнее с.Булгаково

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

Кладбище восточнее с.Булгаково

Территория существующего аэропорта

Существующее кладбище северо-восточнее д.Фомичево

Существующее кладбище восточнее СНТ Тюльпан

Существующее кладбище восточнее СНТ Тюльпан

Расширение существующих очистных сооружений